Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno

Atelier územního plánování a architektury

ODŮVODNĚNÍ

změny č. 2 územního plánu

J A M O L I C E

Brno, prosinec 2019						Zpracovala:

Ing.arch.Vlasta Šilhavá

OBSAH DOKUMENTACE

Textová část

II. 1.	Odůvodnění změny č. 1 územního plánu

Důvody pořízení změny ………………………………………………………………… 4

- Postup při pořízení Změny č.2 územního plánu ………………..……………………….  4

2. Vyhodnocení souladu  s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem…….………….……………………………………................................. 4

3. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu

architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného

území ……………………………………………………………………………………..  8

4. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  ..… .8

5. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů ...............................................................      8

6.  Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní informace o

výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na životní prostředí .10

7.  Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 stavebního zákona (stanovisko SEA) ..…10

# 8. Sdělení jak bylo stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno, s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly ……..10

# 9.   Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty ………………..….… 10

9.1. Požadavky na rozvoj území obce – zastavěné a zastavitelné území

9.2. Koncepce uspořádání krajiny

9.3. Koncepce veřejné infrastruktury

9.4. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením

převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání

9.5. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

- . Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby

vymezení zastavitelných ploch …………………………..……………………………  19

11. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ………… 20

# 12.  Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č.2 územního plánu..………………… 22

# 13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje (§43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení …………… 26

14. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond  a pozemky určené k plnění funkce lesa. …………………………………………………. 26

15. Rozhodnutí o námitkách . ………………….……………………………………………. 33

16. Vyhodnocení připomínek ……………………………………………..………………… 33

II. 2. 	Srovnávací text - promítnutí změny č. 2 do textové části územního plánu …..…34

Grafická část:

II.1	Koordinační výkres							1 : 5000

II.2.	Koordinační výkres – výřez zastavěného území			1 : 2000

II. 3.    Výkres širších vztahů							1:  10000

II.4. 	Předpokládané zábory půdního fondu				1:   5000

II. 1.	ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU

Důvody pořízení změny

Změna č. 2 územního plánu Jamolice byla vyvolána z důvodu rozšíření zastavitelných ploch bydlení – venkovské (Bv). Obec zaznamenala zájem o výstavbu rodinných domů v obci. Vzhledem k tomu, že proluky v obci jsou postupně zastavovány a návrh zastavitelných ploch není dostatečný, je záměrem obce vyhovět žádosti o výstavbu RD v západní části obce, východně plochy pro sport, v návaznosti na zastavěné území.

V obci jsou nedostatečné plochy občanského vybavení. Obec má záměr rozšířit plochy občanského vybavení (O) v návaznosti na stávající plochu občanského vybavení, severně od mateřské školy, na parc.č. 5005/1, 5005/4.

Obec má záměr řešit změnu funkčního využití zastavitelné plochy občanského vybavení (O) p.č. 29/1, ve středu obce využívané pro služby, na funkční využití  části plochy pro bydlení.

Změnou územního plánu bylo aktualizováno zastavěné území, neboť dílčí části zastavitelných ploch byly zastavěny.

1. Postup při pořízení změny

Návrh zadání změny č. 2 ÚP Jamolice byl vypracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení změny ze dne 30. 8 .2019. Návrh změny č. 2 územního plánu Jamolice (dále jen „návrh změny ÚP“) byl vypracován na základě zadání schváleného Zastupitelstvem obce Jamolice dne 13.12.2019. Společné jednání o návrhu změny ÚP s dotčenými orgány a sousedními obcemi proběhlo dne 17.2.2020. Návrh změny ÚP byl v bodě 16. odůvodnění doplněn o vyhodnocení připomínek uplatněných oprávněnými investory ČEPS a.s. Praha a VAS a.s., divize Třebíč. Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JmK sdělil opatřením ze  dne 7.5.2020   své  stanovisko  k návrhu změny  ÚP, které neobsahovalo upozornění na nedostatky.  Veřejné projednání návrhu změny č. 2 proběhlo dne 15. 6. 2020. K veřejnému projednání nebyly podány ani uplatněny žádné námitky a připomínky.

2. Vyhodnocení souladu s Politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací          	vydanou krajem

Při zpracování změny územního plánu byla respektována Politika územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1.

Změna č. 2 ÚP Jamolice je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 (dále jen PÚR), konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené v PÚR ČR, obvod ORP Moravský Krumlov je dle PÚR ČR umístěn mimo metropolitní rozvojovou oblast Brno OB3 a rozvojovou oblast OB11 Jihlava.

Jižní částí katastru prochází koridor energetiky, vedení ZVN a VN. Je vymezen koridor E20 pro dvojité vedení 400 kV Slavětice, Slavětice – Čebín.

Změna č. 2 respektuje republikové priority PÚR, které mají přímý vztah k předmětu změny.

V návrhu Změny ÚP Jamolice jsou respektovány republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR ve znění aktualizace č. 1, zejména je zohledněn bod  (14) priorit:

„Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice“.

- Prvořadým záměrem bylo zachovat ráz kulturní krajiny, chránit přírodní a kulturní hodnoty území. Byla zachována základní urbanistická struktura území, respektováno historické uspořádání sídla.

- Bylo sledováno hospodárně využívat zastavěné území: pro bydlení a pro občanské vybavení je navržena dostavba v návaznosti na zastavěné území;

- Rozvoj bydlení zajistí dostatek ploch pro přirozený nárůst počtu obyvatel podle demografického vývoje obce; zájem o výstavbu je rovněž z důvodů dobré dopravní dostupnosti města Moravský Krumlov.

Územně plánovací dokumentace vydaná krajem

Zastupitelstvem Jihomoravského kraje byly dne 05.10.2016 vydány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které nabyly účinnosti dne 03.11.2016.

Vyhodnocení souladu ÚP Jamolice se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje

ZÚR JMK stanovují základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území, určují priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území a zpřesňují nebo vymezují rozvojové oblasti a osy a specifické oblasti republikového a nadmístního významu. Dále ZÚR JMK zpřesňují plochy a koridory vymezené v Politice územního rozvoje a navrhují plochy a koridory nadmístního významu včetně ploch a koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv a stanoví požadavky na jejich využití. ZÚR JMK rovněž definují plochy a koridory pro veřejně prospěšné stavby.

Změna ÚP Jamolice je v souladu se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje.

Protože dle § 54 odst. 5 stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem, je vyhodnocen i soulad platného ÚP Jamolice s vydanými ZÚR JMK.

Kapitola A

Územní plán repektuje priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území a vztahují se k řešenému území.

- (6) V urbanistických koncepcích zohledňovat rozdílné charakteristiky jednotlivých částí Jihomoravského kraje i specifické podmínky pro využívání území, především v území s převahou přírodních hodnot nebo v území s vysokou koncentrací socioekonomických aktivit. V zájmu vyváženosti udržitelného rozvoje území korigovat případnou převahu jedné ze sledovaných složek udržitelného rozvoje, která by bránila uplatnění zbývajících složek. Územní plán respektuje specifické podmínky pro využívání území v území s Přírodním parkem Střední Pojihlaví. Řešení územního plánu vychází z rozboru udržitelného rozvoje, který je součástí ÚAP ORP Moravský Krumlov.

- (11) Vytvářet územní podmínky pro zajištění a podporu optimalizované obslužnosti občanským vybavením všech částí kraje. U zastavitelných ploch pro bydlení dbát zvláště na dostatečnou kapacitu občanského vybavení i v souvislosti s širšími vazbami v území. Změna navrhuje plochu pro občanské vybavení.

- (12) Vytvářet územní podmínky pro zlepšování kvality životního prostředí a ochranu zdraví lidí. Územní plán stanovil takové podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití v zastavěném území a zastavitelných plochách, aby nedocházelo ke zhoršení kvality životního prostředí (zejména pohody bydlení) a zdraví lidí. Jsou stanoveny podmínky pro umisťování chráněných prostor definovaných předpisy na úseku ochrany veřejného zdraví.

- (16) Vytvářet územní podmínky pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí, s cílem podpořit zajištění sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou, podpořit příznivá urbanistická a architektonická řešení, zajistit dostatečná zastoupení veřejné zeleně a zachování prostupnosti krajiny. ÚP vytváří předpoklady pro zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí. V zastavěném území obce v lokalitách, kde převažují stavby pro bydlení, umožňuje mísení vzájemně slučitelných funkcí. Připouští např. využití pro hospodářské účely spojené s chovatelstvím a pěstitelstvím i pro jinou podnikatelskou činnost s tím, že nesmí být snižována kvalita prostředí bydlení. S cílem zajistit kvalitní obytné prostředí jsou plochy výroby a skladování odděleny pásem izolační zeleně od okolí.

- (17) Podporovat ve specifických oblastech kraje řešení problémů, na základě kterých jsou vymezeny. Prosazovat v jejich území takové formy rozvoje, které zkvalitní podmínky pro hospodářské a sociální využívání území a neohrozí zachování jeho hodnot. Dbát zvláště na:

- (17a) vytváření územních podmínek pro zajištění územních nároků pro rozvoj podnikání, služeb a veřejné infrastruktury v sídlech,

ÚP připouští plochy pro  rozvoj lehké výroby a podnikatelských aktivit na plochách zemědělské výroby. Připouští v plochách pro bydlení využití pro hospodářskou a jinou podnikatelskou činnost takového charakteru, která nebude mít negativní vliv na kvalitu prostředí bydlení.

-    (17b) vytváření územních podmínek pro zachování přírodních a krajinných hodnot v území a zajištění kvalitního životního a obytného prostředí.

ÚP stanovenými podmínkami zajišťuje ochranu krajinných a přírodních hodnot. Zohledňuje stávající zeleň v krajině a umožňuje její doplnění nejen v rámci územního systému ekologické stability. Podmínkami využití ploch s rozdílným způsobem využití podporuje doplnění zeleně v obci.

- 	(18) Vytvářet územní podmínky pro preventivní ochranu území před přírodními katastrofami (záplavy, eroze, sesuvy, sucho apod.) a potenciálními riziky s cílem minimalizovat rozsah případných škod z působení přírodních sil v území.  ÚP umožňuje realizaci protierozních a protipovodňových opatření na plochách nezastavěného území. Vytváří předpoklady k zadržování vody v krajině.

Kapitola B

Řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti, rozvojové ose vymezené v PÚR ani v oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území, které svým významem přesahují území více obcí.

Kapitola C

Obec Jamolice leží ve specifické oblasti nadmístního významu N-SOB1 Vranovsko-Jevišovicko, SO ORP Moravský Krumlov (obce s rozšířenou působností).

- Jsou respektovány požadavky na uspořádání a využití území vztahující se k řešenému území:

- (62b) Podporovat stabilizaci dlouhodobého demografického vývoje v území a minimalizaci marginalizace území při hranicích s Krajem Vysočina. Jsou vytvořeny předpoklady pro stabilizaci demografického vývoje návrhem zastavitelných ploch pro bydlení. Jsou stanoveny podmínky využití ploch určených pro bydlení, které připouští hospodářské a další podnikatelské činnosti, pokud nebudou mít negativní vliv na kvalitu pohody bydlení.

- (62e) Podporovat na území JMK zlepšování parametrů dopravní infrastruktury, zejména zlepšení dostupnosti center osídlení Moravský Krumlov, Znojmo a sídla v Kraji Vysočina. Silniční síť je v řešeném území stabilizovaná. ÚP umožňuje úpravu jejich parametrů.

- Územní plán řeší tyto úkoly územního plánování:

(a) Vytvářet územní podmínky pro záměry a opatření ke zlepšení parametrů dopravní infrastruktury. ÚP stanovenými podmínkami umožňuje v řešeném území úpravu dopravně technických parametrů silnic, které odpovídají jejich kategorii.

Kapitola D

D.2.4. Teplovody – Horkovod z elektrárny Dukovany: ZÚR JMK zpřesňují koridor horkovodu vymezením koridoru TET01 JE Dukovany – hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany, šířka koridoru 200 m (veřejně prospěšná stavba). Je vymezen v platném ÚP Jamolice.

Aktualizace č.1 ZÚR JMK (185b) zpřesňuje koridor technické infrastruktury E20 pro dvojité vedení 400 Kv Dasný – Slavětice a Slavětice – Čebín, vymezený v politice územního rozvoje, vymezením koridoru TEE28 (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice, zdvojení vedení 400 kV, šiřka koridoru 300 m (veřejně prospěšná stavba).

ZÚR JMK vymezují plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES:

V řešeném území je vymezen nadregionální biokoridor K140MH, K 140T, regionální biokoridor RK JM003  a regionální biocentrum RBC 228 Templštejn. Územní plán respektuje a upřesňuje plochy a koridory nadregionálního a regionálního ÚSES. Jsou vymezeny v platném ÚP Jamolice.

ZÚR JMK nevymezuje na k.ú. Jamolice cyklistické trasy a stezky nadmístního významu.

Kapitola E

Územní plán je v souladu s podmínkami koncepce stanovenými v ZÚR JMK.

Kapitola F

Území obce Jamolice je zařazeno do území s krajinným typem Tišnovsko-ivančickým. ÚP Jamolice respektuje územní podmínky pro zachování nebo dosažení cílových charakteristik krajiného typu.

Požadavky na uspořádání a využití území

a) Podporovat členění velkých bloků orné půdy prvky rozptýlené krajinné zeleně pro posílení ekologické stability a prostorové struktury krajiny. ÚP umožňuje doplnění krajinné zeleně ve všech plochách nezastavěného území. Připouští změny druhu pozemků, které povedou ke zvýšení ekologické stability území.

c) Podporovat zachování a obnovu přirozeného vodního režimu vodních toků. ÚP svými podmínkami neznemožňuje úpravu vodních toků způsobem přírodě blízkým.

- Úkoly pro územní plánování

a) Vytvářet územní podmínky pro ekologicky významné segmenty krajiny (meze, remízky, liniová i mimolesní zeleň, trvalé travní porosty atd.) s cílem členění souvislých ploch orné půdy.

ÚP připouští v plochách nezastavěného území doplnění krajinné zeleně.

b) Vytvářet územní podmínky pro revitalizační opatření na vodních tocích a jejich nivách.

ÚP neznemožňuje svými podmínkami revitalizační opatření na vodních tocích.

c) Vytvářet územní podmínky pro ochranu krajiny před umisťováním výškově, plošně a objemově výrazných staveb. ÚP stanovuje podmínky pro zachování výškové hladiny zástavby.

d) Na území přírodních parků vytvářet územní podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu.

ÚP stanovuje podmínky pro důslednou ochranu krajinného rázu na území přírodního parku.

Kapitola G

- ZÚR JMK  vymezují na území obce Jamolice veřejně prospěšnou stavbu (VPS)

TET01 horkovod z elektrárny Dukovany. Je zařazeno v platném ÚP Jamolice mezi veřejně prospěšné stavby.

Kapitola I

- Do území obce Jamolice nezasahuje žádná oblast, plocha nebo koridor vymezené v ZÚR JMK, ve kterých je uloženo prověření změn jejich využití územní studií.

3.	Vyhodnocení souladu s cíly a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na

ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na

ochranu  nezastavěného území

Změna územního plánu vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích.

Změna územního plánu je řešena s ohledem na zachování přírodních, kulturních, civilizačních hodnot území, včetně urbanistických a architektonických.

Změna územního plánu vychází z posouzení stavu území a dotváří koncepci rozvoje obce. V rámci podrobnějších podmínek byly stanoveny urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území.

- Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích

předpisů

Změna územního plánu byla zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v později platném znění, s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v později platném znění, s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s navazujícími právními předpisy. S požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů není Změna ÚP Jamolice v rozporu.

Při realizaci záměrů je nutno respektovat limity využití vyplývající z právních předpisů.

Grafickou část odůvodnění tvoří „Výkres širších vztahů“, dokumentující vztahy na území sousedních obcí v měřítku 1:10000, „Koordinační výkres“ v měřítku 1:5000 a „Koordinační výkres – výřez zastavěného území“ v měřítku 1:2000.

5. 	Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních předpisů a se stanovisky DO podle

zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Změna ÚP respektuje podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany, které byly specifikovány ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů.

Následující požadavky jsou zapracovány v platném ÚP Jamolice:

5.1. Požadavky z hlediska obrany státu – zvláštní zájmy

.Do katastrálního území zasahují zájmová území Ministerstva obrany:

Celé k.ú. se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:

-	Ochranné pásmo radiolokačního  zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu, výškově omezena nebo zakázána.

Celé k.ú. se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:

- Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách, (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území je možno vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vvn a vn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany – viz. Jev ÚAP – 102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.

Do zájmového území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

-	Ochranné pásmo letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. Mapový podklad, ÚAP – jev 102a. V tomto území může být výstavba omezena nebo zakázána.

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě. Může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany).

Do zájmového území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

- Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.

V části koridoru RR směru s atributem výšky 100, 150 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu) – viz. Mapový podklad ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

5.2. Požadavky dotčených orgánů

Z předložené dokumentace a z vyhodnocených stanovisek dotčených orgánů k návrhu řešení vyplývá, že Změna ÚP Jamolice je řešena v souladu s ostatními právními předpisy, zejména

s požadavky předpisů týkajících se péče o životní prostředí a s požadavky předpisů zabezpečujících péči o zdraví lidu. Vzhledem k charakteru území k zásadním střetům a problémům nedojde.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje Brno neuplatňuje požadavky na obsah zadání změny č. 2 ÚP Jamolice. Z předmětného návrhu je zřejmé, že uplatňováním územního plánu, včetně jeho změny a naplňováním požadavků a úkolů z něj vyplývajících, je zajištěn reálný předpoklad eliminace resp. minimalizace potencionálních zdravotních rizik pro obyvatelstvo.

Návrhem byly vytvořeny územní podmínky pro řešení:

- rozšíření zastavitelné plochy bydlení – venkovské Bv v západní části obce, v návaznosti na zastavěné území.

- rozšíření plochy občanského vybavení (O) v návaznosti na stávající plochu občanského vybavení, severně od mateřské školy, na parc.č. 5005/1, 5005/4.

- řešení změny funkčního využití části zastavitelné plochy občanského vybavení, p.č. 29/1, ve středu obce využívané pro služby na plochu pro bydlení.

- regulativy pro zastavitelné plochy byly stanoveny tak, aby nebyly narušeny hodnoty v území.

6. 	Zpráva o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území obsahující základní

informace o výsledcích tohoto vyhodnocení včetně výsledků vyhodnocení vlivů na 	životní prostředí

Vyhodnocení předpokládaného vlivu územního plánu na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí se nezpracovává. Zadání změny č. 2 ÚP Jamolice neobsahovalo požadavek na posuzování, neboť příslušný dotčený orgán (odbor životního prostředí KÚ Jm kraje) neuplatnil požadavek na vyhodnocení vlivu Změny č. 2 ÚP Jamolice na životní prostředí a vyloučil i jeho významný vliv na evropsky významné lokality či ptačí oblasti.

- Stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 Stavebního zákona (stanovisko SEA) (vyplývá z § 53 odst. 5 písm. c. Stavebního zákona)

Protože se nezpracovává posuzování vlivů územního plánu na životní prostředí, nebude stanovisko KrÚ Jm kraje vydáno.

- Sdělení jak bylo stanovisko Krajského úřadu podle § 50 odst. 5 zohledněno,

s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky 	zohledněny nebyly

Stanovisko nebude vydáno.

9.         Komplexní zdůvodnění přijatého řešení včetně vybrané varianty

9.1.  	Požadavky na rozvoj území obce – zastavěné a zastavitelné území

Urbanistická koncepce

Změna č. 2 nemění základní koncepci rozvoje území obce,  rovněž se nemění požadavky na ochranu hodnot území stanovených platným územním plánem, zachován zůstane  charakter obce, sídelní struktura venkovského osídlení.

- změna obsahuje aktualizaci zastavěného území; byly aktualizovány plochy s rozdílným způsobem využití;

-  hranice zastavěného území byla stanovena ke dni 30.9.2019.

- bydlení s ohledem na velikost a potřeby obce. Změna ÚP navrhuje zastavitelné plochy s ohledem na demografické podmínky, velikost, potřeby a požadavky obce na zajištění stabilizace obyvatelstva. Změna ÚP prověřila a přebírá dosud nezastavěné plochy platného ÚP Jamolice, další rozvoj navazuje na zastavěné území, je navržena dostavba v západní části obce;

- plochy občanské vybavenosti v obci nejsou vyhovující. Změna řeší rozšíření plochy občanského vybavení (O) v návaznosti na zastavěné území, severně od mateřské školy, na  parc.č. 5005/1, 5005/4;

Změna navrhuje změnu funkčního využití části zastavitelné plochy občanského vybavení, ve středu obce využívané pro služby na plochu pro bydlení.

Vymezení zastavitelných ploch – Z

- plochy obytné venkovské Bv

Plochy bydlení – venkovské tvoří převažující část zastavěného území.

- část zastavitelných ploch bydlení je již zastavěna a vypuštěna z návrhu: část ploch Z1.1, Z2.1 a plocha Z1.4.

- další rozvoj je směřován do západní části sídla:

Plochy Z2.4, Z2.5 navrhovaná výstavba ulice rodinných domů v západní části, východně od plochy pro sport. Pro zástavbu bude vybudována nová místní komunikace napojená v trase účelové komunikace na silnici II/152 Nová Bystřice – Moravské Budějovice – Ivančice – Brno.

Plocha Z2.6 výstavba v západní části v návaznosti na stávající zástavbu na jižní straně místní komunikace prodloužené v trase účelové komunikace.

Výstavba bude napojena na navrhované prodloužení stávajícího vodovodního řadu.  Odpadní vody budou  napojeny na  navrhované prodloužení stoky splaškové kanalizace s odvodem vody na ČOV. Dešťové vody budou v co největší míře  zadržovány a vsakovány na  ploše, případně akumulovány jako užitková voda.

- plochy občanského vybavení - O

Plocha Z5 - navrhovaná plocha pro rozšiření plochy občanského vybavení v návaznosti na plochu občanského vybavení severně od mateřské školy, parc.č. 5005/1, 5005/4, navrhovaná změnou ÚP č. 1.

Plocha Z5.1 – navrhovaná plocha pro rozšíření plochy občanského vybavení Z5 na celé parc.č. 5005/1, 5005/4, navrhovaná změnou č. 2.

Plocha navrhovaného občanského vybavení bude obsluhována z navrhovaného prodloužení místní komunikace Z16 a ze severní strany ze stávající účelové komunikace.

Plocha Z5, Z5.1 bude napojena na stávající rozvody vody a stávající úseky splaškové kanalizace, plochy jsou v zastavěné části, kde jsou již rozvody vybudovány.

- plochy pro veřejné prostranství, včetně dopravní infrastruktury - Pv

Plocha Z18 – navrhovaná plocha pro veřejné prostranství, místní komunikaci a technické vybavení pro obsluhu ploch Z2.4, Z2.5.

- část ploch je již vybudována a vypuštěna z návrhu:

Plocha Z3.2 – navržená plocha pro místní komunikaci pro obsluhu zemědělského areálu již byla vybudována a vypouští se z návrhu.

- Plocha  Z17 – navržená plocha pro účelovou komunikaci se vypouští z návrhu.

- Navržená plocha zeleně veřejné Z3.1 ve východní části již byla realizována a vypouští se z návrhu.

# - plochy přestavby - P

Plocha P4 – přestavba plochy občanského vybavení, p.č. 29/1, ve středu obce využívaná pro služby se mění na plochu pro bydlení.

9.2. Koncepce uspořádání krajiny

# Koncepce uspořádání krajiny navržená v ÚP Jamolice je ve Změně č.2 ÚP Jamolice respektována. Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce.

Územní systém ekologické stability

Součástí platného ÚP Jamolice je i řešení územního systému ekologické stability. Jsou vymezeny  skladebné prvky ÚSES – biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Lokality jednotlivých dílčích změn do ÚSES nezasáhnou.

V řešeném území je vymezen nadregionální biokoridor K140MH, K 140T, regionální biokoridor RK JM003  a regionální biocentrum RBC 228 Templštejn. Trasa ÚSES byla již vymezena v platném ÚP Jamolice.

Nadregionální biokoridor K 140MH Mohelno – K 161 je v ÚP upraven tak, aby navazoval na koridor K 140 NRBK Mohelno – K 161 vymezený v ZÚR kraje Vysočina jako veřejně prospěné opatření NRBK – U022; nadregionální biokoridor K140 je prodloužen podél hranice s k.ú. Dukovany jižním směrem, tímto řešením navazuje na NRBK – U022.

Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Prostupnost krajiny je zajištěna systémem stávajících polních cest. Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Jamolice není zahájena ani dokončena.

Z návrhu byla vypuštěna navrhovaná účelová komunikace Z17. Pro obsluhu plochy Z5, Z5.1 - občanské vybavení, pro příjezd techniky, bude využívaná stávající účelová komunikace.

# Plochy vodní a vodohospodářské

# Zájmové území  lze z hydrologického hlediska zařadit do dvou povodí. Severní část, která je více zalesněná, spadá do povodí řeky Jihlavy a jižní část náleží k povodí Dobřínského potoka, jsou do něho zaústěny levobřežní přítoky protékající obcí Jamolice – Lázeňský potok a Remíz.

Řeka Jihlava tvoří severní hranici řešeného území. Je to vodohospodářsky významný tok a je  s několika drobnými přítoky ve správě Povodí Moravy s.p. Její pravostranný přítok – Hraniční potok  je ve správě LČR s.p. – Správa toků Brno. Průtok v Jihlavě je ovlivňován odběrem vody pro Jadernou elektrárnu Dukovany. V řešeném území nejsou žádné větší vodní nádrže, pouze několik menších vodních ploch. Podle diferenciace regionů povrchových vod patří území do nejméně vodné oblasti, s malou až velmi malou retenční schopností.

# Záplavové území

# Do zájmového území zasahuje  záplavové území  řeky Jihlavy, které pro km 1,325 – 54,176 stanovil KÚ Jihomoravského kraje, odbor  ŽP dne 3.1.2006, pod č. j. S- JMK 1303/2006 OŽP- Mi. V roce 2008 byla stejným úřadem aktualizována aktivní zóna tohoto záplavového území  (21.1.2008, č.j. JMK 10227/2008).

# Povrchová eroze v krajině, odtokové poměry

Podle posouzení erozního smyvu  byla větší míra eroze zjištěna u svažitějších pozemků v severní části, které se svažují k řece Jihlavě, ale i tam nedošlo k překročení přípustné hodnoty smyvu 10 t/ha/rok, jelikož jde o půdy hluboké. Přesto se doporučuje omezení pěstování erozně náchylnějších plodin (širokořádkových),  u kterých by došlo k překročení limitních hodnot.

Rekreace

Plochy pro rekreaci, rekreační zařízení a chatové lokality u řeky Jihlavy zůstávají na stávajících plochách.

V platnosti zůstávají stanovené ochranné podmínky včetně vyhlášené trvalé stavební uzávěry pro výstavbu objektů individuální a hromadné rekreace – týká se pouze části katastru obce Jamolice, která se nachází na území přírodního parku. Viz. zřizovací vyhláška bývalého ONV Znojmo ze dne 29.6.1989, která nabyla účinnosti dne 15.7.1989 a § 12 zákona č. 114/1992 Sb.

Plochy pro dobývání nerostů: na severozápadě je vymezeno chráněné ložiskové území (CHLÚ) č. 16980000 Jamolice – Havran, včetně výhradního ložiska stavebního kamene č. 3169800 Jamolice – Havran, které jsou limity využití území. V jihovýchodní části byly vymezeny dvě plochy nebilancovaného zdroje polymetalických rud č. 5035900 Polánky u Moravského Krumlova, které již nejsou limity využití území.

9.3. Koncepce veřejné infrastruktury

- koncepce dopravy, koncepce dopravy se změnou nemění, bude zachován stávající dopravní systém.

Silnice –  rekonstrukce silnice II/152 Nová Bystřice – Moravské Budějovice – Ivančice – Brno již byla dokončena v r. 2018.  Byla rozšířena územní rezerva obchvatu silnice II/152 pro variantu připojení obchvatu obce na stávající silnici II/152  v katastru obce Jamolice.

Územní rezerva pro

Místní komunikace - navrhovaná lokalita Z2.4, Z2.5 – rodinné domy bude obsluhována z navrhované místní komunikace s označením Z18, je napojená v  trase polní cesty na silnici Nová Bystřice – Moravské Budějovice – Ivančice – Brno.

- navrhovaná lokalita Z5, Z5.1 občanské vybavení bude obsluhovaná z prodloužené místní komunikace s označením Z16.

Plochy pro bydlení  musí být komunikačně napojeny na stávající síť komunikací s tím, že bude v maximální míře zachován stávající dopravní systém.

Plochy dopravní infrastruktury – hromadná doprava – plochy pro zastávkové pruhy autobusové dopravy byly součástí rekonstrukce silnice II/152.

Zařízení pro dopravu v klidu – podélná parkovací stání podél silnice byly součástí rekonstrukce silnice II/152.

Návrhové lokality bydlení budou řešeny v souladu s ust. § 5 vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, jako součást stavby, nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby v souladu s normovanými hodnotami (ČSN 73 6110 čl. 24, tab. 34; velikost stání a uspořádání odstavných a parkovacích ploch silničních vozidel řeší ČSN 73 6056).

Účelové komunikace – účelová komunikace s označením Z17, pro obsluhu navrhované plochy občanského vybavení Z5 byla z návrhu vypuštěna, plocha bude obsluhována ze stávající účelové komunikace.

Jednoduchá pozemková úprava v k.ú. Jamolice není zahájena ani dokončena.

- koncepce technické infrastruktury a nakládání s odpady

Vodní hospodářství

Celková koncepce veřejné infrastruktury se nemění. K úpravě dochází v souvislosti  s vymezením návrhových ploch pro bydlení a občanské vybavení.

Zásobování pitnou vodou - Stávající systém zásobení pitnou vodou je respektován. Nadále se uvažuje se zásobením pitnou vodou ze skupinového vodovodu Třebíč.

Navržené plochy zástavby pro bydlení  Z2.4, Z2.5, Z2.6 budou napojeny novými vodovodní řady, nebo přípojkami na stávající rozvody vody v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury. Plocha Z5, Z5.1 občanské vybavení je situována v zastavěném území, kde je již vodovod vybudován.

U nově navržených ploch bude v další fázi PD vodovodní síť navržena tak, aby  byly dodrženy normativní hodnoty tlakových poměrů dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí, která činí  0,25 MPa pro dvou a vícepodlažní zástavbu, min. 0,15 MPa při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. Podle posouzení tlakových poměrů budou tyto hodnoty dodrženy. Současné tlakové poměry v obci jsou vyhovující, navržené plochy jsou umístěny v obdobné  úrovni m n.m., je tedy předpoklad , že takové poměry vyhoví.

# Tabulková potřeba pitné vody  - návrh změny č. 2:

Rodinné domy – návrh:

Z2.4, Z2.5 			-  výstavba nové ulice RD v západní části  - 14 RD

Z2.6 				-  na západním okraji stávající zástavby     -   1 RD

Celkem 15 RD x  3 os/1 RD = nárůst obyvatel 45 osob

Výpočet vody pro obyvatelstvo

Podle směrných čísel  roční  potřeby vody  uvedených ve Vyhlášce č. 120/2011 Sb., přílohy 12 (Směrná čísla roční potřeby vody), kterou se provádí zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (ve znění pozdějších předpisů).

Bytový   fond

Navržený počet obyvatel   : 45 x 36 m3/rok =  1.620 m3/rok (4,44 m3/den)

(pol. 3 .  – na 1 obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou za rok )

Roční potřeba celkem Qr  45 osob x  36   =                                                     1.620 m3

Průměrná denní potřeba Qd:  1.620 m3: 365 =                                                   4,44 m3

Průměrná denní potřeba Qd:  4,44  : 24 : 3600  =                                              0,051 l/s

Maximální denní potřeba Qdmax = Qd x  kd = 0,051 x 1,35 =                         0,069 l/s

Koeficient denní nerovnoměrnosti  kd =1,35

Průměrná hodinová potřeba Qh  = 4,44 : 24 =                                                  0,185 m3

Maximální hodinová potřeba Qhmax = Qdmax  x  kh = 0,069  x 1,8 =    0,124 l/s

# Požadavky na potřebu požární vody :

Veřejný vodovodní řad v obci byl zkolaudován jako vodovod pro veřejnou potřebu, není určen pro požární účely .

Platí  ustanovení  ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Pokud  není vodovodní síť určena pro zásobení požární vodou, musí být vymezena  odběrná místa, která tvoří:

- Vodní tok, musí být zajištěn ( po dobu celého roku) nejmenší odběr podle tab. č.2 ČSN 73 0873 ( položka pro v = 1,5 m/s), dle této tabulky musí být minimální odběr pro rodinné domy 7,5 l/s (s požárním čerpadlem). Pro tyto požární účely je možné využít vodní tok Lázeňský potok.

- Vodní nádrže,  u kterých musí být její obsah ( využitelný pro zásobení požární vodou) nejméně podle tab.2, ČSN 73 0873. Dle této tabulky musí být minimální obsah požární vody v nádrži 14 m3 ( pro rodinné domy) a 22 m3 ( pro nevýrobní objekty). Jako zdroj požární vody lze využít  zakrytou nádrž naproti hasičské zbrojnice č.p. 164, centru obce u Lázeňského potoka, objem nádrže 30.000 m3, která byla zbudována pro potřebu požární vody. Dále lze využít stávající vodní nádrž na jižním okraji obce na vodním toku Remíz. Nádrž má přírodní tvar, délky 60 m a max. šířky 15 m, plocha nádrže je cca  950 m2.Objem nádrže se odhaduje při  průměrné hloubce vody  0,5 m cca 450 m3. Jako druhý možný zdroj požární vody  je možný z Dolnodubňanské nádrže  na sousedním k.ú.  Nádrž má plochu zátoky téměř 3 ha, objem  využitelné požární vody  je dostatečný. Nádrž je vzdálena cca 1,4 km od Jamolic a je v majetku Obce Dolní Dubňany.

Odvedení a zneškodnění odpadních vod - Stávající systém oddílné kanalizace zůstane zachován. Splaškové odpadní vody budou sváděny do kanalizace se zaústěním do centrální ČOV.

Pro navržené plochy zástavby pro bydlení Z2.4, Z2.5, Z2.6 bude stoková síť prodloužena s odvedením na ČOV. Občanské vybavení Z5, Z5.1 bude napojeno  na stávající  úseky této kanalizace.

# Tabulkové množství splaškových vod - návrhový stav  změny č. 2:

Rodinné domy – návrh:

Z2.4, Z2.5 			-  výstavba nové ulice RD v západní části  - 14 RD

Z2.6 				-  na západním okraji stávající zástavby     -   1 RD

Celkem 15 RD x  3 os/1 RD = nárůst obyvatel 45 osob

# Množství  splaškových vod –  návrh

Z bytového fondu a občanské vybavenosti odtékají  pouze vody charakteru  domovních  splašků. Jejich množství  se stanovuje ve smyslu ČSN 73 6701 čl. 10 podle výpočtu potřeby vody z předešlé kapitoly.

Q24  =    4,44 m3/d

# Výpočet znečištění OV od obyvatelstva :

|  | EO | g.d-1 / 1 EO | Koef. | kg.d-1 | t.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BSK5 | 45 | 60 | 0,9 | 2,43 | 0,87 |
| CHSK | 45 | 120 | 0,9 | 4,86 | 1,77 |
| Ncelk | 45 | 55 | 0,9 | 2,23 | 0,81 |
| Ncelk | 45 | 11 | 0,9 | 0,45 | 0,13 |
| Pcelk. | 45 | 2,5 | 0,9 | 0,10 | 0,04 |

Průměrná koncentrace znečištění BSK 5  v mg/l:

2,43 kg   BSK5 :  4,44  m3 OV =  547 m

Toto znečištění bude likvidováno  na     ČOV  Jamolice .  Kapacita ČOV nepřekračuje uvažovaný nárůst obyvatel (45osob).

# Likvidace srážkových  vod –  návrh

Návrh je v souladu s Vyhláškou č.501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území,  odst.§20 odst. 5 c) :

Vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování,

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, nebo

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.

Vody ze zpevněných ploch (střechy, chodníky, komunikace) budou  v co největší míře zadrženy a vsáknuty ( trávníky, zahrady) , případně svedeny přes stávající dešťovou kanalizaci  do vodního toku . Navrženou výstavbou nedojde k výraznému ovlivnění odtokových poměrů , jelikož plochy výstavby se nachází v především v zastavěné části obce.

S ohledem na rozsah  a charakter návrhových ploch ve Změně č.2 ÚP, není třeba řešit likvidaci přebytečných srážkových vod samostatnou plochou pro její akumulaci a vsakování.

Zásobování elektrickou energií

Přenosové soustavy - Katastrálním územím obce procházející venkovní vedení ZVN 400 kV č. 434 Čebín – Slavětice a dvojité venkovní vedení VVN 110 kV Oslavany – Slavětice bude respektováno.

Změnou č. 2 je zapracována do ÚP Jamolice Aktualizace č.1 ZÚR JMK (185b), která zpřesňuje koridor technické infrastruktury E20 pro dvojité vedení 400 Kv Dasný – Slavětice a Slavětice – Čebín, vymezený v politice územního rozvoje, vymezením koridoru TEE28 (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice, zdvojení vedení 400 kV, šiřka koridoru 300 m (veřejně prospěšná stavba).

Distribuční soustavy - Řešené katastrální území je zásobováno z venkovního vedení vysokého napětí VN 22 kV č. 16, z které jdou odbočky k jednotlivým trafostanicím v obci. Bude respektováno podzemní a nadzemní vedení NN. V rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury realizovat pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb kabelové rozvody NN v návaznosti na stávající stav, případně provedením samostatných kabelových vývodů z jednotlivých trafostanic – podle požadovaných příkonů a rozsahu vlastní výstavby.

Vzhledem k tomu, že obec je plynofikovaná, nedochází k výraznému zvyšování odběrů.

Veřejné osvětlení v nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný stav

Zásobování plynem - Obec je v celém rozsahu plynofikována. V obci je vybudována STL místní síť, do které dodává plyn VTL regulační stanice v Dolních Dubňanech. Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství zemního plynu, vyplývající z návrhu ÚP, budou zajištěny prostřednictvím stávající distribuční sítě navázáním na stávající soustavu a jejím rozšířením pro plochy zástavby pro bydlení  Z2.4, Z2.5, Z2.6 a pro občanské vybavení Z5, Z5.1.

Zásobování teplem - Palivoenergetická bilance tepelných zdrojů preferuje zemní plyn s

minimální doplňkovou funkcí elektrické energie.

Telekomunikační a spojová zařízení

Dálkové kabely – přenosová síť – V katastru obce bude respektována trasa DOK Dobřínsko - Jamolice, který je veden v souběhu s účelovou komunikací do Dobřínska a zemní optický kabel v souběhu s vedením VVN 110 kV. V zastavěné části se nachází i kabely přístupové sítě. Veškerá komunikační zařízení jsou změnou ÚP respektována.

Telefonní zařízení – přístupová síť – V obci je vybudována účastnická telefonní síť, která je změnou ÚP respektována. Lokality změny č.2  budou napojeny na stávající telefonní síť.

# Mobilní telefonní síť – Kromě pevné telekomunikační sítě je území obce pokryto signálem operátorů mobilní telefonní sítě. V katastru se nachází vysílač Oscar T-Mobile Czech republic, a.s. situovaný západně od obce v místní trati „Hájky“, který je změnou respektován.

# Účelová spojová zařízení

Celé k.ú. se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:

-	Ochranné pásmo radiolokačního  zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu, výškově omezena nebo zakázána.

Do zájmového území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

- Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.

V části koridoru RR směru s atributem výšky 100, 150 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu) – viz. Mapový podklad ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

# Radiokomunikace

Nad řešeným územím neprochází paprsky radioreléové (rr.) trasy veřejné komunikační sítě ve správě Českých radiokomunikací a.s..

Odpadové hospodářství - Likvidace odpadů bude v řešeném území prováděna obdobně jako v obci, t.j. TDO budou ukládány do popelnic a pravidelně odváženy oprávněnou osobou, třídění odpadů v kontejnerech, na plasty, sklo a papír. Kovový a nebezpečný odpad bude odvážen.

9.4. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením

převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání

V souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v později platném znění,  vyhláškou

č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a s navazujícími právními

předpisy byly Změnou č. 2 doplněny podmínky pro využití ploch, a to pro plochy bydlení – venkovské, plochy veřejných prostranství a plochy zeleně veřejné, podmínky pro využití dalších ploch se nemění:

- plochy bydlení – venkovské – Bv

- plochy občanského vybavení - O

- plochy občanského vybavení – sport Os

- plochy veřejných prostranství Pv

- plochy rekreace - R

- plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba - Vd

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba - Vz

- plochy zeleně veřejné – Zv

- plochy zeleně ochranné, izolační – Zo

- plochy pro dopravní infrastrukturu - D

- plochy pro technickou infrastrukturu - T

- plochy zemědělské

- plochy lesní – Zl

- ploch přírodní – krajinná zeleň – Zk

- plochy vodní a vodohospodářské - W

9.5. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Změnou č. 2 se upravují následující veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit a jsou následující:

Veřejně pospěšné stavby

ZÚR JMK vymezují veřejně prospěšnou stavbu:

TET01 – (JE Dukovany - ) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany

Aktualizace č.1 ZÚR JMK zpřesňuje koridor technické infrastruktury E20, vymezený v politice územního rozvoje a vymezuje veřejně prospěšnou stavbu:

TEE28 - (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice, koridor pro zdvojení vedení 400 kV.

VD – dopravní infrastruktura

- místní komunikace

- VD2 – Z4  -  plocha  pro místní komunikaci;

(VD2 - Z3.2  -  plocha  pro místní komunikaci již byla realizována, z návrhu se vypouští);

-  VD2 - Z15 -  plocha  pro místní komunikaci;

-  VD2 - Z16   - plocha pro místní komunikaci;

-  VD2 - Z18   - plocha pro místní komunikaci.

- plochy dopravní infrastruktury – hromadná doprava

VD4 - Z11 – plocha pro autobusovou točku vč. účelové komunikace

- plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu, parkování

- VD3 – Z12 – plocha pro parkoviště sportovního areálu pro automobilizaci 1 : 2,5

-  Plochy dopravní infrastruktury – účelová doprava

(VD4 – Z17 – účelová komunikace se z návrhu vypouští)

Veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšná opatření nejsou vymezena.

10. Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení

zastavitelných ploch

Územní plán Jamolice vydaný v r. 2014 a Změna ÚP č. 1 z r. 2017, vymezily plochy pro bytovou výstavbu rodinných domů, které v prvé řadě spočívaly v dostavbě proluk v zastavěném území obce a dále vymezily zastavitelné plochy pro výstavbu v jižní části sídla. Dle ÚP byly postaveny 4 RD a dostavovány proluky v obci.

Navržená zástavba dle ÚP Jamolice:

Rodinné domy – proluky:

Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.5	- ve východní části obce podél silnice - cca 5 RD

Z1.6				- v západní části obce podél silnice  - cca 1 RD

Z1.7 				- v západní části obce podél místní komunikace  - cca 1 RD

Rodinné domy – návrh:

Z2.1 - podél jižní strany místní komunikace na jihozápadním okraji obce - cca 5 RD

Z2.3 				- na jihozápadním okraji – 1 RD

Změnou se vypouští z návrhu: část Z1.1 (1 RD), Z1.4 (1 RD)a část Z2.1 (2 RD)

Změnou č.2 ÚP se navrhuje:

Rodinné domy – návrh:

Z2.4, Z2.5 			-  výstavba nové ulice RD v západní části  - 14 RD

Z2.6 				-  na západním okraji stávající zástavby     -   1 RD

Za uplynulé období byla provedena výstavba 7 RD. Navrhovaná zástavba proluk Z1 – Z.7 je postupně zastavována majiteli pozemků, z hlediska rozvojových ploch jsou vyčerpány. Problémem v území je nedostatek aktuálních pozemků pro výstavbu. Proto je zájem obce realizovat výstavbu nové ulice RD v západní části, na pozemcích obce.

Pro následující období jsou Změnou č. 2 ÚP navrženy plochy pro 15 RD.

Vyhodnocení dalších zastavitelných ploch pro bydlení podle § 55 odst. 3 stavebního zákona

Zastavitelné plochy pro bydlení – návrh dle Změny č. 2 …………………….. 15.540 m 2

Odborný odhad zastavitelných ploch pro bydlení:

- Požadavky vyplývající z demografického vývoje ……………..   5 b.j.

- Požadavky vyplývající z nechtěného soužití ………………….... 5 b.j.

- Požadavky vyplývající z polohy obce v rozvojové oblasti (vliv

dostupnosti a dopravního spojení do centra rozvojové oblasti)        6 b.j.

Celkem…………………………………………………………... 16 b.j.

Odhad ploch pro bydlení byl podložen dílčími odbornými analýzami.

Vzhledem k charakteru obce a předpokládanému zájmu žadatelů o byt se stanovuje:

50% bydlení venkovského charakteru se zázemím užitkových zahrad a hospodářských traktů            pro samozásobitelské hospodářství ……………………………..….potřeba 1200 m2 plochy

50% bydlení v rodinných domech příměstského charakteru……. ..potřeba  1000 m2 plochy

Výpočet zastavitelných ploch pro bydlení:

Potřeba ploch pro bydlení venkovského charakteru ………….  9.600 m2

Potřeba ploch pro bydlení v rodinných domech ……..………   8.000 m2

Potřeba ploch pro bydlení …………………………………    17.600 m2

Závěr:

V obci je celková potřeba cca 17.600 m2 plochy pro bydlení venkovského charakteru

a bydlení v rodinných domech, což je o 2.060 m2 více, než je vymezeno ve vydaném (schváleném) územním plánu.

Byla provedena aktualizace zastavěného území, zastavěné části zastavitelných ploch dle ÚP byly převedeny do zastavěného území, byla aktualizovány hranice zastavěného území k 30.9.2019.

11. 	Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Postavení obce v systému osídlení

Obec Jamolice leží jihozápadně od Brna, je vzdálena 4 km severozápadně od Moravského Krumlova. Svými katastrálními hranicemi sousedí Jamolice na jihu s Dolními a Horními Dubňany a Dobřínskem, na východě s Moravským Krumlovem a to s Polánkou, na severu s Biskoupky a na západě s krajem Vysočina, a to s Lhánicemi a Dukovany.

Širší dopravní vztahy, širší vztahy technické infrastruktury

Silniční síť

Katastrálním územím obce Jamolice procházejí silnice:

II/152       Nová Bystřice - Moravské Budějovice - Ivančice – Brno a

III/15250  Polánka – Moravský Krumlov.

Hlavním komunikačním tahem řešeného území je silnice II/152, která je základní obslužnou trasou pro zástavbu obce, prochází zájmovým územím ve směru západ – východ.

V území je držena územní rezerva - pro koridor nové trasy přeložky silnice II/152 široký 120 m.

Územní rezerva koridoru trasy přeložky byla rozšířena pro variantu připojení obchvatu obce na stávající silnice II/152 ve východní části území, v rámci správního území obce Jamolice.

Železniční síť

Zájmovým územím neprochází žádná železniční trať. Nejblíže obce je vlaková stanice cca 10 km vzdálený Moravský Krumlov a 8 km vzdálená zastávka Ivančice  na trati č. 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou( Moravské Bránice - Oslavany.

Zásobování pitnou vodou

Obec Jamolice je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Vranov - Třebíč - JE Dukovany. Zásobní vodojem je situován nad městem Moravský Krumlov. Stávající koncepce zásobení pitnou vodou bude zachována.

Odvedení a zneškodnění odpadních vod

Stávající systém oddílné kanalizace zůstane zachován. Splaškové odpadní vody budou sváděny do kanalizace se zaústěním do centrální ČOV.

Odtokové poměry

Katastrální území Jamolice je odvodňováno řekami Jihlavou a Rokytnou a jejich drobnými přítoky. Řeka Jihlava tvoří severní hranici řešeného území. Je to vodohospodářsky významný tok.

Zásobování elektrickou energií

V katastru obce Jamolice bude respektováno stávající venkovní vedení VVN 400 kV č. 434 Čebín – Slavětice a dvojité venkovní vedení VVN 110 kV Oslavany – Slavětice.

Aktualizace č.1 ZÚR JMK zpřesňuje koridor technické infrastruktury E20, vymezený v politice územního rozvoje a vymezuje koridor pro zdvojení vedení 400 kV:

TEE28 - (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice.

Řešené katastrální území  bude i ve výhledu zásobováno z vedení VN 22 kV, z tohoto vedení jsou samostatnými přípojkami volného vedení napájené jednotlivé TS v obci.

Zásobování plynem

Obec je zásobena plynem z VTL regulační stanice v Dolních Dubňanech, odkud je vybudován STL plynovod pro zásobení obce Jamolice.

Horkovody

V souladu se Zásadami územního rozvoje kraje je vymezen koridor TET01 – (JE Dukovany - ) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany, trasa horkovodu vedená jižní částí k.ú. Jamolice,  dále je vedena východně do k.ú. Polánka a západně do k.ú. Dolní a Horní Dubňany a Dukovany v kraji Vysočina.

Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních systémů

Jsou vymezeny trasy nadregionálních biokoridorů v severní části k.ú. Jamolice. Základ ÚSES tvoří nadregionální biokoridor K140MH a do něho vložené regionální biocentrum RBC 228 Templštejn. Na řešeném území bylo vymezeno celkem 8 lokálních (místních) biocenter a 9 lokálních (místních) biokoridorů, tři biocentra jsou vložená do nadregionálního biokoridoru.

Dle ZÚR pokračuje regionální biocentrum RBC 223 severně do k.ú. Biskoupky a k.ú. Lhánice v kraji Vysočina.  Východně RBC 223 pokračují nadregionální biokoridory K 140T, K 140MH   a regionální biokoridor RK JM003 v k.ú. Biskoupky a v k.ú. Hrubšice.

Při zpracování Změny č. 1 byla prověřena návaznost nadregionálního biokoridoru K 140MH Mohelno – K 161 na koridor K 140 NRBK Mohelno – K 161 vymezený v ZÚR kraje Vysočina jako veřejně prospěšné opatření NRBK – U022. Podle stanoviska KÚ Jihomoravského kraje je návaznost biokoridorů dle ZÚR Jm kraje a v platném ÚP Jamolice jednoznačně potvrzena, rovněž byla prověřena a potvrzena návaznost dle Plánu regionálního ÚSES Kraje Vysočina.

12.  Vyhodnocení splnění požadavků Zadání změny č. 2 územního plánu

Zadání pro pořízení Změny č.2 Územního plánu Jamolice bylo zpracováno Městským úřadem Moravský Krumlov, odborem výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), která se na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Návrh zadání byl zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 vyhlášky a byl veřejně projednán v souladu s ust. § 47 odst. 2 stavebního zákona. Poté pořizovatel s určeným zastupitelem v souladu s ust. § 47 odst. 4 stavebního zákona vyhodnotil uplatněné požadavky a stanoviska dotčených orgánů a připomínky ostatních účastníků projednání a na základě výsledků projednání upravil Návrh zadání změny č.2 ÚP Jamolice do podoby Zadání změny č. 2 ÚP Jamolice. Zadání změny č.2 ÚP Jamolice schválilo zastupitelstvo obce Jamolice, v souladu s ust. § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.

Požadavky dotčených orgánů a oprávněných investorů uvedených v zadání změny zapracovány do návrhu změny:

KrÚ JmK v Brně: kompletní zdůvodnění přijatého řešení je uvedeno v kap. 9. Jsou upřesněny požadavky ze ZÚR a doplněny požadavky z aktualizace ZÚR č. 1, týkající se návrhu koridoru

pro zdvojení vedení 400 kV TEE28 - (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice.

Odb.dopravy: V území je držena územní rezerva - pro koridor nové trasy přeložky silnice II/152 široký 120 m. Územní rezerva koridoru trasy přeložky byla rozšířena pro variantu připojení obchvatu obce na stávající silnice II/152 ve východní části území, v rámci správního území obce Jamolice.

Ministerstvo obrany: požadavky na zapracování limitů a zájmů MO jsou zapracovány do textové části kap.5.1 Požadavky z hlediska obrany státu – zvláštní zájmy a do grafické části návrhu změny č. 2.

Ministerstvo obchodu: limity využití územím chráněná ložisková území (CHLÚ) jsou uvedeny v kap. 9.2 a v grafické části.

ČEPS, a.s. Praha: do návrhu změny je zapracována aktualizace č.1 ZÚR JMK koridor technické infrastruktury E20, vymezený v politice územního rozvoje a vymezuje koridor pro zdvojení vedení 400 kV, TEE28 - (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice. ČEPS, a.s. poskytl zpracovateli upravenou trasu koridoru v digitální podobě.

VAS a.s., divize Třebíč: požadavky jsou doplněny v kap. 9.3 Koncepce veřejné infrastruktury.

Požadavky na rozvoj území obce – zastavěné a zastavitelné území

- Změna č. 2 nemění základní koncepci rozvoje území, zachován zůstane charakter obce, rovněž se nemění požadavky na ochranu hodnot území stanovené platným územním plánem.

- Změna územního plánu prověřila rozšíření ploch bydlení (Bv) v západní části obce s ohledem na aktuální požadavky a stav v území.

- část zastavitelných ploch bydlení je již zastavěna a vypuštěna z návrhu: část ploch Z1.1, Z2.1 a plocha Z1.4.

- Bylo respektováno a posíleno centrum obce, stávající charakter sídla a hladina zástavby bude zachována.

- Změna prověřila rozšíření zastavitelné plochy občanského vybavení (O) v návaznosti na stávající plochu občanského vybavení, severně od mateřské školy, na celé parc.č. 5005/1, 5005/4.

- Zastavitelné plochy jsou řešeny v návaznosti na zastavěné území vlastního sídla. Jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a podmínky prostorového uspořádání.

- Byla prověřena změna funkčního využití plochy občanského vybavení, p.č. 29/1, ve středu obce využívaná pro služby na plochu pro bydlení.

- Byla navržena plocha pro veřejné prostranství, místní komunikaci a technické vybavení pro obsluhu ploch Z2.4, Z2.5.

- část ploch pro veřejná prostranství je již vybudována a vypuštěna z návrhu:

navržená plocha zeleně veřejné Z3.1 ve východní části je realizována a vypouští se z návrhu;.

plocha Z3.2 – navržená plocha pro místní komunikaci pro obsluhu zemědělského areálu je

vybudována a vypouští se z návrhu.

- Plocha  Z17 – navržená plocha pro účelovou komunikaci se vypouští z návrhu.

- Bylo aktualizováno zastavěné území.

- Byly respektovány požadavky, týkající se chráněného venkovního prostoru, umístění chráněných prostor je podmíněno splněním hygienických limitů pro hluk, které bude prokázáno nejpozději v navazujícím řízení.

- ZPF je zabírán jen v odůvodněných případech, zábor PUPFL nebyl proveden.

Koncepce uspořádání krajiny, požadavky na koncepci uspořádání krajiny, prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území

- ÚP vymezuje koridor TET01 – (JE Dukovany - ) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany, v souladu se ZÚR JMK jako veřejně prospěšnou stavbu.

- Základ ÚSES tvoří nadregionální biokoridor K140MH a do něho vložené regionální biocentrum RBC 228 Templštejn. Východně RBC 223 pokračují nadregionální biokoridory K 140T, K 140MH   a regionální biokoridor RK JM003 v k.ú. Biskoupky a v k.ú. Hrubšice.

Podle stanoviska KÚ Jihomoravského kraje je jednoznačně potvrzena návaznost nadregionálního biokoridoru K 140MH Mohelno – K 161, vymezeného v ZÚR Jm kraje a v platném ÚP Jamolice, na koridor K 140 NRBK Mohelno – K 161 vymezený v ZÚR kraje Vysočina jako veřejně prospěné opatření NRBK – U022. Rovněž byla potvrzena návaznost dle Plánu R ÚSES Kraje Vysočina.

Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

- Řešení respektuje hodnoty území identifikované platným Územním plánem Jamolice.

Požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, prověření uspořádáni veřejné infrastruktury a možnosti jejich změn

- Dopravní obsluha zastavitelných ploch bydlení a  občanské vybavení bude napojena na stávající komunikační síť, bude zachován stávající dopravní systém.

-  Požadavky na změnu koncepce technické infrastruktury nejsou. Pro novou zástavbu v západní části obce budou prodlouženy vodovodní řady a kanalizační síť, bude doplněna technická infrastruktura. Dešťové vody pro zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovat na pozemku a ponechat vsakovat.

Požadavky na stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, s určením

převažujícího způsobu využití a podmínek prostorového uspořádání

Změna územního plánu prověřila podmínky (regulativy) využití ploch a ohledem na obsah vyhlášky č. 500/2006 Sb. a její přílohu č. 7 ve znění platném po 1.1.2013. Jsou doplněny regulativy plochy bydlení – venkovské a plochy veřejných prostranství.

Požadavky na vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

Změna aktualizuje veřejně prospěšné stavby a vydaná opatření vydaného ÚP Jamolice. Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření jsou vyznačena v samostatném výkresu a podrobně specifikovány v textové části.

- ZÚR JMK vymezují veřejně prospěšnou stavbu:

TET01 – (JE Dukovany - ) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany

- Aktualizace č.1 ZÚR JMK zpřesňuje koridor technické infrastruktury E20, vymezený v politice územního rozvoje a vymezuje veřejně prospěšnou stavbu:

TEE28 - (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice, koridor pro zdvojení vedení 400 kV.

Požadavky obce na řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území

Vzhledem k charakteru změn v území k zásadním střetům zájmů nedochází.

- Změna nevymezuje plochy a koridory územních rezerv.

- Nebyly požadavky na plochy a koridory, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci.

- Zpracování variant řešení nebylo požadováno.

- Formální náležitosti změny jsou splněny.

Požadavky z hlediska obrany státu

Jsou respektovány a zapracovány v ÚP Jamolice

Celé k.ú. se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:

-	Ochranné pásmo radiolokačního  zařízení, které je nutno respektovat podle ustanovení

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto území lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. ÚAP – jev 102a. Jedná se o výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby) větrných elektráren, výškových staveb, venkovního vedení vvn a vn, základnových stanic mobilních operátorů. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvořících dominanty v terénu, výškově omezena nebo zakázána.

Celé k.ú. se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany:

- Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách, (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zák. č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území je možno vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení vvn a vn, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany – viz. Jev ÚAP – 102a. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.

Do zájmového území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

-	Ochranné pásmo letiště Náměšť nad Oslavou, které je nutno respektovat podle ustanovení

§ 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení vn a vvn, fotovoltaických elektráren, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) – viz. Mapový podklad, ÚAP – jev 102a. V tomto území může být výstavba omezena nebo zakázána.

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. (Výjimku, v mimořádném případě. Může na základě komplexního posouzení povolit Ministerstvo obrany).

Do zájmového území zasahuje zájmové území Ministerstva obrany:

- Koridor RR směrů – zájmové území pro nadzemní stavby (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích.

V části koridoru RR směru s atributem výšky 100, 150 lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní výstavbu přesahující 30 m n.t. jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu) – viz. Mapový podklad ÚAP – jev 82a. V případě kolize může být výstavba omezena.

Požadovanou změnou se nemění koncepce ochrany obyvatel. V rámci změny nejsou navrhovány nové plochy a zařízení pro úkryty obyvatel ani plochy a objekty pro evakuaci a ubytování. Nemění se koncepce nouzového zásobování vodou a elektrickou energií, rovněž nejsou vymezeny plochy pro obnovovací, záchranné práce a likvidační práce. Obecně přístupové komunikace pro požární vozidla k zástavbě musí odpovídat ČSN 730802 a množství požární vody musí odpovídat ČSN 730873 a 752411. Při realizaci záměrů je nutno respektovat limity využití území vyplývající z právních předpisů, správních rozhodnutí a vlastností území. Budoucí realizací záměrů Změny č. 1 se zásadně nezmění odtokové poměry v území. Obecným zákonným limitem je ochranné pásmo silnic, ochranné pásmo vodovodů a kanalizačních stok, ochranné pásmo elektrovodů, elektrických zařízení, ochranné pásmo plynovodů, ochranné pásmo telekomunikačních a radiokomunikačních vedení a zařízení, ochranné pásmo radiolokačního zařízení a nezastavitelný pás podél vodních toků.

13. Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v Zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

- Byla prověřena a KÚ Jihomoravského kraje potvrzena návaznost nadregionálního biokoridoru K 140MH Mohelno – K 161 na koridor K 140 NRBK Mohelno – K 161 vymezený v ZÚR kraje Vysočina jako veřejně prospěné opatření NRBK – U022. V platném ÚP beze změn.

Připomínky DOSS k zadání a návrhu řešení byly respektovány.

14.  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa

14.1. Zemědělský půdní fond (ZPF)

Katastrální území Jamolice se nachází z hlediska hodnocení kvality zemědělské půdy v přírodním stanovišti oblasti hnědozemní HM10. Tato oblast zahrnuje mírně teplou část, mírně vlhkou část nížin a sušší část pahorkatin, kde se na vhodných matečních substrátech vyvinul hnědozemní typ. Klimaticky charakterizované průměrnými ročními teplotami kolem 8oC a průměrnými ročními srážkami  550 - 650 mm.

Přírodní oblast je nížinná N 4. Zemědělská výrobní oblast je řepařská Ř3.

V katastru obce převažuje velkoplošné obdělávání půdy.

Při zpracování územně plánovací dokumentace (ÚPD) z hlediska zajišťování ochrany ZPF se vycházelo z ustanovení § 5 zák. č. 334/92 Sb., o ochraně ZPF v aktuálním znění a z ustanovení § 3, § 4 a přílohy č. 3 vyhlášky  č. 13/94 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF a Metodického pokynu odb. ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze ZPF.

Výchozí podklady a údaje:

- Uspořádání ZPF v území, hydrologické a odtokové poměry a síť zemědělských účelových komunikací.

b)  Komplexní pozemkové úpravy nebyly v k.ú. Jamolice vyhlášeny.

c)   Zastavěné území bylo vymezeno ke dni 30.9.2019 a je zakresleno ve všech výkresech

tohoto územního plánu.

d) Kultura (druh pozemků) ZP dotčené urbanistickým návrhem byla zjištěna dle katastru

nemovitostí a její kvalita podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek

(BPEJ).

Pětimístný kód BPEJ vyjadřuje:

1. místo		- klimatický region

2. a 3. místo	- hlavní půdní jednotka – je syntetická agronomická jednotka

charakterizovaná půdním typem, subtypem, substrátem a zrnitostí vč. charakteru skeletovosti, hloubky půdního profilu a vláhového režimu v půdě

4. místo		- charakteristika svažitosti a expozice

5. místo		- charakteristika skeletovosti a hloubky půdy

Pro praktické potřeby ÚP jsou využitelné první tři kódy BPEJ. Podle nich je rovněž stanovena základní sazba odvodů ve smyslu přílohyč. 3 vyhlášky č. 13/94 Sb. a zákona č. 334/92 Sb. BPEJ jsou znázorněny v grafické části, výkrese II.4. Předpokládané zábory půdního fondu 1:5000.

e)  V Jamolicích hospodaří zemědělská společnost Jaros Jamolice s.r.o.

Zaměření rostlinné výroby je na pěstování obilovin, krmných plodin.

Živočišná výroba v Jamolicích je soustředěna v hospodářském středisku situovaném

jihovýchodně od obce, kde je soustředěn chov hovězího dobytka a prasat. Areál zůstane na

původních plochách.

Plocha pro drobnou zemědělskou výrobu, hala pro zemědělské stroje, je jižně od obce.

f)   Zájmové území je odvodňováno řekami Jihlavou a Rokytnou a jejich drobnými přítoky.

Řeka Jihlava tvoří severní hranici řešeného území. Je to vodohospodářsky významný tok. V území je i naprostý nedostatek vodních ploch, byly zjištěny pouze dvě drobné vodní nádrže se silně redukovanými břehovými porosty a sníženou čistotou vody. Obcí protéká Lázeňský potok, který pramení nad obcí. Vlévá se  do řeky  Rokytné, která náleží  do povodí Dyje.

Zájmy ZVHS územní pracoviště Znojmo v k.ú. Jamolice spočívají ve správě vodotečí

Lázeňský potok, Remíz, které jsou přítokem Dobřínského potoka a melioračního odpadu.

g)   V katastru obce je evidováno cca 125 ha odvodněných pozemků v užívání vlastníků,

resp.nájemců pozemků.

h)   Plán ÚSES včetně interakčních prvků řeší rovněž zpomalení odtoku vody z území a

povede ke snížení vodní eroze. Územní systém ekologické stability území je dle plánu

ÚSES pro k.ú. Jamolice zapracován do územně plánovací dokumentace, jsou navrženy

interakční prvky - stromořadí kolem polních cest, liniová zeleň, která bude mít rovněž

protierozní funkci.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond

Výstavba v obci postupovala podle ÚP Jamolice, vydaného v r. 2014 a změny ÚP č. 1 schválené zastupitelstvem obce v listopadu r. 2017.

# 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na půdní fond se skládá z textové, tabulkové a grafické části.

Grafická část ÚP Jamolice - výkres II.4. Předpokládané zábory půdního fondu obsahuje označené lokality určené k zástavbě, s vyznačenými kulturami (druhu pozemků) zemědělské půdy a její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek.

Součástí textové části je tabulková část s přehledem lokalit a jejich vyhodnocením, údaje o pozemcích, kulturách a bonitovaných půdně ekologických jednotkách.

# 2. Vyhodnocení podle bodu 1 se člení podle navrhovaného funkčního využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), na kterých se uvažuje s rozvojem obce:

Tabulka záborů s jejich vynětím ze ZPF dle změny č. 2 ÚP Jamolice

| Označ. lokality | Účel záboru, navržený způsob využití | Výměra (ha) | Druh pozemku | Kód BPEJ | Třída ochrany ZPF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z2.4 | Rodinné domy | 0,456 | orná | 4.12.00 | II. |
| Z2.5 | Rodinné domy | 0,473 | orná | 4.12.00 | II |
| Z2.6 | Rodinné domy | 0,108 | orná | 4.12.00 | II. |
| Z18 | Komunikace, veřejné prostranství | 0,173 | orná | 4.12.00 | II. |
| Z5.1 | Občanské vybavení Rozšíření plochy Z5 | 0,220 | orná | 4.10.00 | I. |

Aktualizace ploch navrhovaných platným územním plánem k zástavbě:

lok.č.Z1.1 Rodinné domy – proluky 		0,092 ha (zmenšení o část zast.plochy 0,092 ha)

lok.č.Z1.2 Rodinné domy – proluky 		0,168 ha

lok.č.Z1.3 Rodinné domy – proluky 		0,150 ha

l(zastavěno, vypuštěno z návrhu)

lok.č.Z1.5 Rodinné domy – proluky 		0,096 ha

lok.č.Z1.6 Rodinné domy – proluky 		0,100 ha

lok.č.Z1.7 Rodinné domy – proluky 		0,058 ha

lok.č.Z.1-7 Rodinné domy – proluky        		   0,664 ha

lok.č.Z2.1 Rodinné domy - návrh 		0,465 ha (zmenšení o část zast.plochy 0,300 ha )

lok.č.Z2.3 Rodinné domy – návrh		0,052 ha

lok.č.Z2.1, Z2.3 Rodinné domy – návrh		    0,517 ha – návrh ÚP Jamolice

lok.č.Z2.4 Rodinné domy - návrh 		0,456 ha

lok.č.Z2.5 Rodinné domy - návrh 		0,473 ha

lok.č.Z2.6 Rodinné domy - návrh 		0,108 ha

lok.č. Z2.4 -Z2.6 Rodinné domy návrh		    1,037 ha – změna č. 2 ÚP Jamolice

Rodinné domy návrh celkem	    1,554 ha

lok.č.Z5 Občanské vybavení			0,320 ha

lok.č.Z5.1 Občanské vybavení		0,220 ha

Občanské vybavení celkem	    0,540 ha

(realizováno, vypuštěno z návrhu)

(realizováno, vypuštěno z návrhu)

(vypuštěno z návrhu)

lok.č.Z4 Místní komunikace			0,080 ha

lok.č.Z18 Komunikace, veřejné prostranství 0,173 ha

Komunikace, veř.prostranství celkem 0,253 ha

Celkem řešené lokality				    3,011 ha

Zdůvodnění ve vztahu k ÚP z r. 2014 a Změně č. 1 ÚP z r. 2017

Územní plán Jamolice vymezil plochy pro bytovou výstavbu rodinných domů, které v prvé řadě spočívaly v dostavbě proluk v zastavěném území obce a dále vymezil zastavitelné plochy pro výstavbu v jihozápadní části obce.

Navržená zástavba dle ÚP Jamolice:

Z1.1, Z1.2, Z1.3, Z1.5	- ve východní části obce podél silnice 		-  5 RD

Z1.6				- v západní části obce podél silnice  			-  1 RD

Z1.7 				- v západní části obce podél místní komunikace  	-  1 RD

Z2.1 - podél jižní strany místní komunikace na jihozápadní okraji obce - 		-  5 RD

Z2.3 				- na jihozápadním okraji				-  1 RD

Navržená výstavba dle ÚP celkem							   13 RD

ÚP navrhoval dostavbu proluk v obci. Navrhovaná zástavba proluk Z1 – Z.7 je postupně zastavována majiteli pozemků.

Navrhované plochy pro výstavbu v jihozápadní části obce Z2.1, Z2.3 jsou postupně zastavovány.

Za uplynulé období byla provedena výstavba 7 RD. Dosud nezastavěné plochy pro výstavbu jsou zastavovány majiteli pozemků.

Změnou č. 2 se vypouští z návrhu zastavěné plochy: část Z1.1 (1 RD), Z1.4 (1 RD) a část Z2.1

(2 RD), t.j celkem 4 RD.

Problémem v území je nedostatek aktuálních pozemků pro výstavbu. Proto je zájem obce realizovat výstavbu nové ulice RD v západní části, která je na pozemcích obce.

Změnou č.2 ÚP se navrhuje:

Z2.4, Z2.5				- výstavba nové ulice RD v západní části 	- 14 RD

Z2.6 					-  na západním okraji stávající zástavby 	- 1 RD

Navržená výstavba dle Změny ÚP č. 2 celkem					  15 RD

Navrhovaná výstavba je situována v návaznosti na zastavěné území mezi stávající zástavbou a plochou pro sport, je vhodná z hlediska napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Podle rozboru udržitelného rozvoje v územně analytických podkladech ORP Moravský Krumlov, na území obce Jamolice je kladný index migračního salda, sociální soudržnost je hodnocena kladně. Do výhledu se dá předpokládat vzhledem k zájemcům o výstavbu v obci, technické infrastruktuře, možnosti výstavby, dobrému dopravnímu napojení, podnikatelským aktivitám a tedy větší možnosti zaměstnání, zvýšení počtu obyvatel. Zastavitelné plochy pro bydlení vymezené v platném ÚP Jamolice nejsou dostačující, plochy s navrženou zástavbou dle ÚP jsou zastavovány majiteli pozemků, z hlediska rozvoje obce jsou nedostatečné.

Byla provedena aktualizace zastavěného území, již zastavěné části zastavitelných ploch dle ÚP byly převedeny do zastavěného území, byla aktualizována hranice zastavěného území k 30.9.2019.

Zdůvodnění vhodnosti navrženého řešení v porovnání s jinými možnými varintami z hlediska ochrany ZPF

Plochy bydlení

Plochy Z1.1, Z1.4, Z2.1, dle platného ÚP Jamolice ve východní a jihozápadní části, část návrhové plochy (4 RD) je zastavěna, dostavba v zastavěném území (3 RD).

Aktualizace navrhovaných ploch bydlení dle ÚP Jamolice:

Plochy zastavěné dle ÚP

část Z1.1 - zastavěno, zmenšení plochy o ……………………….0,092 ha

Z1.4  - zastavěno, vypuštěno z návrhu…………………  ……… 0,096 ha

část Z2.1 - zastavěno, zmenšení plochy o  ……………………… 0,300 ha

Zmenšení navrhovaných ploch bydlení dle ÚP Jamolice celkem  			- 0, 488 ha

Náhradou za plochy již zastavěné a vypuštěné z návrhu a z důvodu  nedostatku aktuálních ploch pro výstavbu je navržena výstavba v západní části na plochách: Z2.4, Z2.5, Z2.6.

Plocha Z2.4 – 7 RD, výměra 0,456 ha, BPEJ 4.12.00, II.třída ochrany ZPF

Plocha Z2.5 – 7 RD, výměra 0,473 ha, BPEJ 4.12.00, II.třída ochrany ZPF

Plocha Z2.6 – 1 RD, výměra 0,108 ha, BPEJ 4.12.00, II.třída ochrany ZPF

Návrhové plochy pro bydlení dle Změny č. 2 ÚP Jamolice celkem ……………… 1,037 ha

Zdůvodnění:

- Plocha Z2.4, Z2.5, Z2.6  navazuje na zastavěné území, plocha je vhodná pro výstavbu z hlediska dopravního napojení a napojení na vybudované sítě technického vybavení, zařazení ploch do návrhu ÚP je náhradou za již zastavěné plochy. Plocha Z2.4, Z2.5 je situována na pozemcích v majetku obce a zdůvodněna nedostatkem aktuálních ploch pro výstavbu.

Plochy pro občanské vybavení

Plocha Z5 – dle ÚP, výměra 0,096 ha, BPEJ 4.10.00, I. třída ochrany ZPF

Plocha Z5. 1 – dle Změny č.2 ÚP, výměra 0,220 ha, BPEJ 4.10.00, I. třída ochrany ZPF

Návrhové plochy pro občanské vybavení dle Změny ÚP Jamolice celkem ………..0,540 ha

Zdůvodnění:

- V obci jsou nedostatečné plochy občanského vybavení. Obec má záměr rozšířit plochy občanského vybavení (O) v návaznosti na stávající plochu občanského vybavení, severně od mateřské školy, na celé parc.č. 5005/1, 5005/4.

Plochy pro komunikace, veřejná prostranství

Aktualizace navrhovaných ploch pro komunikace, veřejná prostranství

Plochy realizované dle ÚP

Z3.1 Zeleň veřejná – realizováno, vypuštěno z návrhu ………………………. 0,098 ha

Z3.2 Místní komunikace – realizováno, vypuštěno z návrhu ………………… 0,092 ha

Z17 Účelová komunikace – vypuštěno z návrhu ……………………………..  0,040 ha

Zmenšení navrhovaných ploch pro komunikace, veřejná prostranství celkem…….  0,230 ha

Návrhové plochy pro komunikace, veřejná prostranství

Z18 Místní komunikace pro navrhované plochy bydlení …………………………… 0,080 ha

Návrh zastavitelných ploch  vychází z ÚP Jamolice, který přejímá ve zmenšeném rozsahu, funkční využití ploch se nemění.

Návrhové lokality bezprostředně navazují na zastavěné území, nevznikají proluky a těžko obhospodařovatelné pozemky.

Na zastavitelných plochách nebylo provedeno odvodnění (meliorace) ani závlahy.

Obec je ve svém rozvoji omezena:

- vzhledem k tomu, že obec je  situována  východně JE Dukovany, procházejí územím koridory

inženýrských sítí: jižní  částí území procházejí koridory energetiky a koridor horkovodu

z elektrárny Dukovany TET 01

- severně zastavěného území je držena územní rezerva pro přeložku silnice II/152, která prochází obcí

- obec je situována převážně na pozemcích s třídou ochrany I. a II.stupně (viz přílohu ochrana ZPF,  třídy ochrany ZPF)

- další výstavba západně střediska zemědělské společnosti Jaros Jamolice s.r.o. v jižní části sídla je nevhodná z hlediska situování v PHO střediska a intenzivní drobné zemědělské výroby.

Z tohoto důvodu je rozvoj bydlení směřován do západní části obce, v návaznosti na stávající zástavbu, na pozemky v majetku obce.

Veřejný zájem – potřeba nezbytnosti územního rozvoje obce

Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch je uvedeno v kap. 10, str. 17. Z uvedeného vyhodnocení vyplývá nezbytnost vymezení nových zastavitelných ploch pro územní rozvoj obce Jamolice, které je odůvodněno nedostačující možností dostavby v zastavěném území, dostavby podle platného územního plánu a potřebou podle rozboru udržitelného rozvoje v územně analytických podladech ORP Moravský Krumlov.

Veřejným zájmem je vymezení nových zastavitelných ploch pro územní rozvoj sídla, a tím  zajištění udržitelného rozvoje obce.

Ve smyslu § 4 písmene b) zákona č. 334/1992 Sb. je nutno pro výstavbu rodinného domu odnímat mimo současně zastavěné území obce plochu nezbytně nutnou, za takovou plochu lze dle Metodického pokynu Odboru ochran lesa a půdy MŽP ČR č.j. OOLP/1067/96 ze dne 1.101996 považovat stavební parcelu do 1200 m2.

Navrhované rozvojové plochy zemědělské půdy odnímané ze zemědělského půdního fondu činí 3,011 ha.

Podrobnější údaje jsou obsaženy v  Souhrnném přehledu a v tabulkové části.

Změna č. 2 ÚP navrhuje plochu přestavby:

# Plochy občanského vybavení – OV

Plocha P4 – přestavba plochy občanského vybavení, p.č. 29/1, ve středu obce využívaná pro služby se mění na plochu pro bydlení.

14.2. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL)

Lesní půdní fond není návrhem Změny č.2 ÚP Jamolice dotčen.

Lesnaté území s vyhlášeným Přírodním parkem Střední Pojihlaví, tvoří údolí řeky Jihlavy v severní části katastru. V jižní části se vyskytují jen drobné lesíky a břehové porosty podél potoků.

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Celková rozloha lesů na k.ú. činí 461 ha. Kategorie těchto lesů je hospodářský les.

V lesních porostech jsou vymezeny prvky nadregionálního a regionálního charakteru v navrženém místním územním systému ekologické stability (ÚSES).

Základ ÚSES tvoří na nadregionálním a regionálním stupni trasa nadregionálního biokoridoru K 140 a do něho vložené regionální biocentrum RBC 228 Templštejn.

Na řešeném území bylo vymezeno celkem 8 lokálních (místních) biocenter a 9 lokálních (místních) biokoridorů. Tři biocentra jsou vložená do nadregionálního biokoridoru.

Všechny tři větve místního ÚSES vychází z nadregionálního biokoridoru.

Ty musí být dle zpracovaného plánu ÚSES v další fázi zapracovány i do lesního hospodářského plánu.

Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) vychází z těchto předpisů:

- Zákon č.288/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších předpisů.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkce lesa.

- Směrnice Ministerstva zemědělství o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa č. 31/2000 ze dne 15.2.2000.

Počet listů Odůvodnění Změny č.2 územního plánu Jamolice: 27

Grafická část:

II.1. Koordinační výkres							1:   5 000

II.2.2 Koordinační výkres - výřez						1:   2 000

II.3. Výkres širších vztahů							1: 10 000

II.4. Předpokládané zábory půdního fondu		 			1:   5 000

15. Rozhodnutí o námitkách

Proti návrhu změny č. 2 ÚP Jamolice nebyly podány žádné námitky..

16. Vyhodnocení připomínek

Připomínky ke společnému jednání:

1. ČEPS, a.s. provozovatel přenosové soustavy ČR, ze dne 12.2.2020:

V grafické části u všech výkresů návrhu změny č. 2 postrádáme výřezy z dalších částí obce Jamolice, které jsou dotčeny vymezeným koridorem TEE28 pro zdvojení vedení ZVN 400kV Čebín – Slavětice.

Odůvodnění řešení:

Jihovýchodně od sídla Jamolice je trasa ZVN 400kV Čebín – Slavětice vedena jižně hranice katastru obce, koridor zasahuje jen okrajově do k.ú. obce, pro přehlednost je proto vymezený koridor TEE28 zakreslen ve výkrese II.3 Výkres širších vztahů.

Návrh změny je řešen ve výřezech výkresů, kterých se změny týkají. Po projednání změny budou zpracovány výkresy Úplného znění ÚP po změně č. 2 v rozsahu celého území obce. Úplné znění ÚP je nedílnou součástí opatření obecné povahy, kterým bude vydána  tato změna č. 2 ÚP.

2. Vodárenská akciová společnost, a.s., ze dne 5.2.2020:

Uvedené plnění požadovaných podmínek bylo zasláno ve stejném znění již k návrhu Zadání změny dne 24.10.2019. Proto bylo požadované již zapracováno do Odůvodnění změny č. 2 ÚP  Jamolice:

Odůvodnění řešení:

ad.1 Respektování Závazných opatření uvedených v kartě schváleného Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje bylo prověřeno již při zpracování ÚP Jamolice a jeho změny č. 1 ÚP. Koncepce veřejné infrastruktury se nemění (Vodní hospodářství str.14).

ad.2 Normativní hodnoty tlakových poměrů v sídle jsou dodrženy (Vodní hospodářství str.14).

ad.3 Veřejný vodovod byl zkolaudován jako vodovod pro veřejnou potřebu, není určen pro požární účely (Požadavky na potřebu požární vody str.15).

ad.4 Platný ÚP Jamolice má zpracovaný výkres I.3 Hlavní výkres technického vybavení realizovaného zásobení vodou a odkanalizování obce.

Plochy zástavby pro bydlení budou napojeny na stávající rozvody vody novými řady nebo přípojkami, v rámci ploch veřejných prostranství. Řešení bude předmětem projektové dokumentace.

ad.5 Srážkové vody jsou sváděny do stávajících vodotečí a vodních nádrží  (Plochy vodní a vodohospodářské str. 12, Likvidace srážkových vod str.16). Případný návrh nových ploch pro likvidaci srážkových vod může být řešen další změnou ÚP.

ad.6 ÚP řeší rozvoj území v plochách, parcelace a rozmístění objektů bude předmětem dalšího stupně PD. Ochranná pásma jsou limity využití území (v Zadání).

K veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Jamolice nebyly uplatněny žádné      připomínky.

II. 2. 	Srovnávací text - promítnutí změny č. 2 do textové části územního plánu

A.   VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Změnou č. 2 se aktualizuje zastavěné území k datu 30.9.2019. Vymezení zastavěného území je zakresleno ve výkresech č.1 Výkres základního členění a č. 2 Hlavní výkres.

Zastavěným územím je území vymezené územním plánem dle § 58 Zastavěné území zákona č.183/2006 Sb. stavební zákon, v platném znění.

Na území obce Jamolice je vymezeno více zastavěných území.

B.  CÍL  ÚP, ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

B.1. Cíl  ÚP

Cílem územního plánu (ÚP) je vytvořit zákonný podklad pro koordinovaný a koncepční rozvoj všech činností v území. Po schválení zastupitelstvem obce se ÚP stane nástrojem regulace rozvoje území.

Územní plán má stanoveny tyto hlavní cíle řešení:

- vhodnými aktivitami zajistit trvale udržitelný rozvoj celého katastrálního území obce při zachování jeho charakteristických rysů;

- vyřešit rozvoj území tak, aby byla zabezpečena co nejvhodnější urbanistická a organizační struktura a efektivnost jednotlivých funkčních ploch, včetně podmínek jejich využití;

- zajistit potřebné plochy pro bytovou výstavbu, zhodnotit možnosti přestavby a modernizace stávajícího bytového fondu;

- posoudit kapacity, stav a uspořádání občanské vybavenosti, navrhnout možnost dalšího rozšíření;

- zhodnotit stávající výrobní plochy a plochy pro podnikatelské aktivity a navrhnout způsob jejich dalšího využití a možnosti rozvoje;

- prověřit kapacity dopravních a technických sítí, navrhnout řešení v případě potřeby

- zlepšení životního prostředí a bezpečnosti, které je narušováno vyšší  intenzitou dopravy  na silnici II/152 vedoucí centrem obce, zvýšení bezpečnosti chodců a ochrana před zvýšenou hladinou hluku z dopravy; dále dopravní prostupnost, obslužnost a zajištění prostupnosti pro záchranné sbory;

- vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na životní prostředí, na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů;

- vytipovat v návrhu ÚP plochy pro veřejně prospěšné stavby a plochy asanačních úprav;

- navrhnout pořadí a vzájemnou vazbu nejdůležitějších investičních akcí a jejich posloupnost.

# B.2. Základní koncepce rozvoje území

# Hlavní zásady koncepce rozvoje obce – zastavitelného území a zastavitelných ploch

# - vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území, jaký je v daném území možný, rozvoj bydlení, občanského vybavení a výroby;

- zastavěné území bude dále rozvíjeno jako souvisle urbanizovaný celek;

- bude respektována urbanistická struktura osídlení utvářená historickým vývojem obce;

- bude respektováno a posíleno centrum obce, stávající charakter sídla a hladina zástavby bude zachována;

- plochy mimo souvislé hranice zastavěného území obce, hájenka severně od obce a v údolí řeky Jihlavy rekreační chaty a rekreační zařízení zůstanou ve stávajících plochách;

# - charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce, bude respektován terénní reliéf a krajinný ráz z hlediska ochrany hodnot území;

bydlení

- rozvíjet převážně individuální bydlení, charakterem odpovídající venkovské zástavbě;

- pro výstavbu budou využity proluky v zastavěném území a dále plochy navazující na zastavěné území;

výroba

- pro rozvoj výroby, drobného podnikání a podnikatelských aktivit budou využity volné plochy hospodářského střediska;

-  na území nebudou plochy pro výrobu elektrické energie fotovoltaickou elektrárnou;

- drobnou výrobu lze rozvíjet využitím hospodářských objektů situovaných jižně středu obce;

- drobnou výrobu lze rozvíjet také v plochách bydlení, případně v plochách občanské vybavenosti, a to za předpokladu, že nedojde ke zhoršení životního prostředí negativními dopady (hlukem, emisemi apod.);

rekreace

- pro obyvatele vytvořit rekreační zázemí na veřejných prostranstvích v okrajových částech zastavěného území a ve vhodných přírodních lokalitách v blízkosti obce;

- pro individuální rekreaci využívat stávající neobydlené objekty pro bydlení, ale preferovat využití objektů k bydlení před využitím k rekreaci;

- pro rekreaci a cestovní ruch doplnit síť cyklotras, a komunikací, po nichž budou trasy probíhat;

občanská vybavenost

- doplnit základní občanskou vybavenost, rozšíření plochy občanské vybavenosti v centru obce severně od mateřské školy, rozšíření plochy hřbitova, dětská hřiště;

- přípustná je občanská vybavenost v rámci stávajících a návrhových ploch bydlení, za podmínky vyloučení negativních dopadů (hluk apod.);

veřejná prostranství

- hlavní prioritou bude úprava centrální části obce, v souvislosti s  realizovanou rekonstrukcí silnice v průtahu obcí;

- úprava odpočinkové plochy v západní části u navrhované autobusové zastávky;

- úprava odpočinkových ploch s dětskými hřišti v jižní části obce;

doprava

- v ÚP bude držena územní rezerva pro výhledovou přeložku silnice II/152;

- vybudování autobusové točny;

- rozšířit síť místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch a zlepšit parametry stávajících místních komunikací;

- doplnit pěší komunikace pro zvýšení bezpečnosti chodců;

- zajistit plochy pro parkování v centru obce, u občanského vybavení a u sportovního areálu;

- zlepšit dostupnost cílů a atraktivit v území doplněním účelových komunikací s možností vedení turistických a cykloturistických tras;

technická infrastruktura

- stávající koncepce zásobování vodou a energiemi  a likvidace splaškových a dešťových vod bude zachována.

Hlavní zásady rozvoje a ochrany nezastavěného území

Koncepce rozvoje nezastavěného území respektuje stávající funkční využití ploch v katastrálním území a navrhuje:

- chránit stávající porosty dřevin ve volné krajině, zejména s ekologickou a protierozní funkcí

a dále zvyšovat jejich podíl, s ekologickou a protierozní funkcí;

- doplnit plochy krajinné zeleně jako součást územního systému ekologické stability (dále jen ÚSES);

- doplnit síť interakčních prvků, alejí a stromořadí, zejména v jižní části území;

- zachovat plochy maloplošného hospodaření v krajině, drobné držby, zahrad, sadů a trvalých travních porostů v návaznosti na zastavěné území;

- v platnosti zůstávají stanovené ochranné podmínky, včetně vyhlášené trvalé stavební uzávěry pro výstavbu objektů individuální a hromadné rekreace – týká se pouze části katastru obce Jamolice, která se nachází na území přírodního parku.

B.3. Hodnoty v území a návrh jejich ochrany a rozvoje

Kulturní hodnoty

Nové stavby a rekonstrukce provádět s ohledem na zachování kulturních a historických hodnot obce:

- budou chráněny registrované prohlášené kulturní památky;

- budou chráněny stavby lidové architektury (boží muka, kříže).

Archeologická naleziště

Při výstavbě postupovat v souladu se skutečností, že celé k.ú. je územím archeologického zájmu.

Urbanistické hodnoty

Návrhy provádět tak, aby nebyl narušen charakter sídla venkovského charakteru a zachovány

urbanistické hodnoty území:

- hladina zástavby, urbanistická struktura jádra obce – náves a její okolí;

- stavební dominanta: farní kostel Nanebevzetí Panny Marie;

- lokality zástavby se zachovalým místním rázem na návsi a v údolí Lázeňského potoka.

Přírodní hodnoty

Respektovat stávající hodnoty území.

Krajinný ráz, dominanty v území

# Charakter řešeného území bude zachován a respektován při územním rozvoji obce.

Bude respektován terénní reliéf a krajinný ráz z hlediska ochrany hodnot území:

- v severní části katastru Přírodní park Střední Pojihlaví, které tvoří údolí řeky Jihlavy, území s vysokou přírodní hodnotou;

- v jižní části katastru zemědělsky obhospodařované, kde dominuje orná půda a vyskytují se jen drobné lesíky a břehové porosty podél potoků, doplnit plochy krajinné zeleně, aleje, stromořadí podél polních cest, součást ÚSES;

- na okrajích obce důsledně dbát na zachování zeleného prstence drobné držby, který sídlo tradičně odděluje od volné krajiny;

- v zemědělské krajině chránit všechny segmenty původního maloplošného využívání krajiny a dochované meze a linie zeleně podél cest. V těchto plochách je nutné zachovat stávající členění a využití.

C.	URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ

C. 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Návrh územního plánu Jamolice má záměr vytvořit vhodné prostředí pro bydlení a život obyvatelstva, zajištění potřebného vybavení a ploch pro rozvoj podnikatelských aktivit.

- Územní plán Jamolice respektuje stávající strukturu osídlení.

- Mimo zastavěné území a zastavitelné území nebudou umisťovány žádné stavby s výjimkou staveb liniových, t.j. staveb pro dopravu a technickou infrastrukturu.

Navržená koncepce:

územní plán navrhuje rozvoj bydlení:

- dostavba proluk ve východní části a západní části obce podél silnice;

- dostavba proluk v jihozápadní části podél místní komunikace;

- výstavba podél jižní strany místní komunikace na jihozápadním okraji;

- výstavba v západní části v proluce mezi plochou pro sport a plochou pro bydlení;

- územní plán navrhuje rozšíření plochy občanského vybavení v centru obce severně od mateřské školy,  rozšíření plochy hřbitova;

- přestavbu plochy veřejného prostranství – návsi, v souvislosti s  realizovanou rekonstrukcí průtahu silnice obcí;

- plochy veřejné zeleně ve východní části obce jižně silnice.

- V územním plánu jsou současné funkční plochy nadále zachovány.

- Zastavěné území bude nadále tvořit obytná zóna – plochy bydlení a funkční plochy spojené s funkcí obytné zóny.

- V územním plánu je zachována plocha stávajícího zemědělského areálu, který je navržen k využití rovněž pro  rozvoj podnikatelských aktivit.

# Plochy bydlení - venkovské

Plochy bydlení – venkovské, tvoří převažující část zastavěného území.

Zastavěné území obce je chápáno jako stabilizované. Připouští se výstavba v prolukách při respektování stávajícího charakteru zástavby, rovněž se připouští stavební úpravy stávajících objektů a jejich údržba.

Bytová výstavba rodinných domů bude realizována dostavbou proluk v zastavěném území sídla. Územní plán navrhuje dostavbu ploch pro bydlení v jihozápadní části a ve východní části a v západní části sídla v návaznosti na stávající zástavbu.

Obytná zástavba bude realizovaná formou rodinných domků venkovského charakteru, přízemních s podkrovím, s vestavěnou garáží. Doporučujeme sedlovou střechu, kterou je možno využít pro podkrovní byty.

Pro drobnou soukromou zemědělskou výrobu a sklady budou nadále využívány hospodářská příslušenství a stodoly, charakter obytné zóny - bydlení s důrazem na životní prostředí zůstane hlavní funkcí. Rozvoj služeb a drobné zemědělské výroby nesmí funkci bydlení narušovat.

# Plochy občanského vybavení

Vybavení obce není dostatečné, v obci chybí plochy pro kulturní a společenskou činnost. V návrhu je rozšíření plochy občanského vybavení v centru obce severně od mateřské školy.

V návrhu je rozšíření plochy hřbitova, včetně plochy pro parkování.

Hřiště pro děti včetně odpočinkových ploch, je doporučeno vybudovat v rámci parkově upravených ploch veřejné zeleně v jižní části obce.

Občanské vybavení bude nadále plnit funkci základního vybavení. Rozvoj občanské vybavenosti bude podporován i v soukromých domech a to zařízení pro obchod, služby a drobné provozovny, které nenaruší životní prostředí.

Plochy veřejných prostranství

Územní plán navrhuje přestavbu plochy veřejného prostranství – návsi, v souvislosti s  realizovanou rekonstrukcí průtahu silnice obcí, navrhuje úpravu prostranství v centru obce u kostela, objektů občanského vybavení, autobusových zastávek a prostranství  v západní části.

Plochy zeleně - veřejné

Plocha zeleně veřejné ve východní části jižně silnice je již v  realizaci.

Plochy pro rekreaci

Plochy pro rekreaci, rekreační zařízení a chatové rekreační lokality u řeky Jihlavy zůstanou na stávajících plochách.

Plochy výroby a skladování

Stabilizované výrobní plochy jsou v dokumentaci ponechány:

Plocha zemědělské výroby zůstane nadále na stávajících plochách, bude využita pro zemědělskou výrobu a rovněž i pro rozvoj podnikatelských aktivit.

Plocha pro drobnou zemědělskou výrobu, sklady, zůstane situována jižně od zastavěného území.

Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch pro bydlení.

Plochy dopravní infrastruktury

Zlepšit parametry silnice II/152 rekonstrukcí jejího průtahu obcí pro zvýšení bezpečnosti dopravy a hlukového zatížení podél silnice,  rekonstrukce silnice již byla dokončena v roce 2018.

situovat koridor pro výhledovou přeložku silnice II/152 z důvodu zvýšeného provozu a hlukového zatížení podél silnice;

rozšířit a upravit síť místních komunikací pro obsluhu zastavitelných ploch a zlepšit parametry stávajících místních komunikací;

zajistit možnost budování pěších komunikací pro zvýšení bezpečnosti chodců;

zajistit plochy pro parkování a dlouhodobé odstavení vozidel;

zlepšit dostupnost cílů a atraktivit v území vytypováním účelových komunikací s možností vedení turistických a cykloturistických tras;

dobudování autobusových zastávek a jejich umístění do optimální polohy

byla součástí rekonstrukce silnice II/152 a byla dokončena v roce 2018.

zajistit plochu pro vybudování autobusové točky.

C.2.  NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA FUNKČNÍ PLOCHY

V hlavním výkrese č. I.2. jsou vyznačeny tyto funkční plochy:

A. URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

# Plochy obytné - venkovské – BV

# obytné území se stávající zástavbou – stabilizované

Z - zastavitelné plochy mimo zastavěné území

P - plochy přestavby v zastavěném území:

Plochy občanského vybavení – O

Os	- plochy občanského vybavení – sport

Plochy veřejných prostranství – Pv

Plochy výroby a skladování – V

Vd	- plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba

Vz   	- území zemědělských areálů a farem zemědělské velkovýroby

Plochy systému sídelní zeleně

Zv	 - veřejná zeleň

# Zo	- zeleň ochranná, izolační

B. NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

NL	- plochy lesní

Nk	- plochy přírodní - krajinná zeleň

- plochy zemědělské

No	- orná půda

Nt	- trvalé travní porosty

Nz        - sady, zahrady

Nd	- drobná parcelace

# C.3. VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH - Z

Návrh územního plánu určuje plochy, které budou potřebné pro přirozený rozvoj obce. Tyto plochy jsou jednoznačně využitelné, a to pro rozvoj obytné výstavby, občanského vybavení, výroby a technické infrastruktury.

Z - plochy změn, situované mimo zastavěné území:

C.3.1. Plochy bydlení - Bv

Jsou navrženy plochy pro bydlení venkovského typu pro obytnou výstavbu RD:

Plochy Z1.1, Z1.2, Z1.3,  Z1.5 – dostavba proluk ve východní části obce podél silnice.

Plocha Z1.6 - dostavba proluky v západní části obce podél silnice.

Plocha Z1.7 - dostavba proluky v západní části obce podél místní komunikace.

Plocha Z2.1 - výstavba na jihozápadním okraji, na jižní straně místní komunikace.

Plocha Z2.3 - výstavba na jihozápadním okraji na severní straně prodloužené místní        komunikace.

Plochy Z2.4, Z2.5 navrhovaná výstavba ulice rodinných domů v západní části, východně plochy pro sport. Pro zástavbu bude vybudována nová místní komunikace napojená v trase účelové komunikace na silnici II/152 Nová Bystřice - Moravské Budějovice - Ivančice – Brno.

Plocha Z2.6 výstavba v západní části v návaznosti na stávající zástavbu na jižní straně místní komunikace prodloužené v trase účelové komunikace.

C.3.2. Plochy občanského vybavení - O

Plocha Z5 - navrhovaná plocha pro rozšiření plochy občanského vybavení v návaznosti na plochu občanského vybavení severně od mateřské školy, na části parc.č. 5005/1, 5005/4, navrhovaná změnou ÚP č. 1

Plocha Z5.1 – navrhovaná plocha pro rozšíření plochy občanského vybavení Z5 na celé parc.č. 5005/1, 5005/4, navrhovaná změnou č. 2.

Plocha navrhovaného občanského vybavení bude obsluhována z navrhovaného prodloužení místní komunikace Z16 a ze severní strany ze stávající účelové komunikace.

C.3.3. Plochy pro veřejná prostranství, včetně dopravní infrastruktury

Plocha Z4 - navržená plocha pro prodloužení místní komunikace pro obsluhu zástavby

Plocha Z3.2 – navržená plocha pro místní komunikaci pro obsluhu zemědělského areálu již byla vybudována a vypouští se z návrhu.

Plocha Z15 - navržená plocha pro místní komunikaci, v trase účelové komunikace, pro obsluhu navrhované plochy bydlení venkovské Z2.3.

Plocha Z16 - navržená plocha pro místní komunikaci pro obsluhu navrhované plochy občanského vybavení Z5.

Plocha Z18 – plocha pro veřejné prostranství, místní komunikace, technické vybavení.

Plocha  Z17 – navržená plocha pro účelovou komunikaci se vypouští z návrhu, navrhovaná plocha občanského vybavení Z5, Z5.1 bude obsluhována z navrhovaného prodloužení místní komunikace Z16 a ze severní strany ze stávající účelové komunikace.

Navržená plocha zeleně veřejné Z3.1 ve východní části již byla realizována.

# C.4. PLOCHY PŘESTAVBY - P

Plochy pro dopravu – D

# Vybudování plochy  pro autobusovou točnu a plochy parkování u sportovního areálu.

Plochy občanského vybavení  – O

Plocha P3 – přestavba plochy veřejného prostranství mezi stávajícím hřbitovem a místní komunikací na plochu občanského vybavení – rozšíření hřbitova, podél komunikace je v návrhu parkoviště a pás veřejné zeleně.

Plocha P4 – přestavba plochy občanského vybavení, p.č. 29/1, ve středu obce využívaná pro služby se mění na plochu pro bydlení.

D.   KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ

UMÍSŤOVÁNÍ

D.1. DOPRAVA A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Stávající dopravní skelet v katastrálním území obce bude zachován. Nově se navrhuje:

Silnice

-    	R  -   územní rezerva pro koridor nové trasy přeložky silnice II/152 široký 120 m,

územní rezerva je rozšířena pro variantu připojení obchvatu obce na stávající silnici II/152 v katastru obce.

Místní  komunikace

-    	Z 4  -  plocha  pro místní komunikaci ,

-    	Z 10 -  plocha pro místní komunikaci ,

s návazností  účelové komunikace a  propojující zastavěné území se sportovním areálem;

-    	Z15   -  plocha  pro místní komunikaci ;

-    	Z16   -  plocha  pro místní komunikaci ;

-	Z18   - plocha pro místní komunikaci zahrnující v sobě koridor šířky min. 8 m.

Plochy dopravní infrastruktury – hromadná doprava

-   	Z 11 - plocha pro autobusovou točku vč.účelové komunikace s možností odstavení autobusu

Plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu, parkování

- Z 12 -  plocha parkoviště sportovního areálu pro automobilizaci 1: 2,5

V rámci rekonstrukce silnice II/152 v obci byly vybudovány plochy pro parkování v centru obce.

ÚP připouští budování parkovacích ploch na plochách veřejných prostranství stávajících i navržených a plochách navržených pro obytnou výstavbu, občanskou vybavenost a pro výrobu a skladování. Parkování pro stávající plochy výroby a skladování budou řešeny ve svých areálech a na svých plochách a pozemcích.

Účelová doprava

Pro obsluhu plochy navrhované plochy Z5, Z5.1 občanského vybavení bude využita stávající účelová komunikace.

D.2. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

D.2.1. Zásobování vodou

Stávající systém zásobení pitnou vodou je respektován. Nadále se uvažuje se zásobením pitnou vodou ze skupinového vodovodu Třebíč.  Navržené plochy zástavby pro bydlení  Z1.1 – Z1.7, Z2.1, Z2.3 a občanského vybavení Z5, Z5.1 budou napojeny  na stávající rozvody vody, není třeba budovat nové rozvodné řady,  plochy jsou v zastavěné části, kde je již vodovod vybudován.

Navržené plochy bydlení Z2.4, Z2.5, Z2.6 budou napojeny novými vodovodním řady, event. přípojkami na stávající rozvody vody s dostatečnou kapacitou pro převod požární vody v rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury.

D.2.2. Odvádění a čištění odpadních vod

Stávající systém oddílné kanalizace zůstane zachován. Splaškové odpadní vody budou sváděny do kanalizace se zaústěním do centrální ČOV.  Navržené plochy zástavby pro bydlení Z1.1 – Z1.7, Z2.1, Z2.3 a občanského vybavení Z5 budou napojeny  na stávající  úseky této kanalizace. Pro navrhované lokality Z2.4, Z2.5, Z2.6 bude stoková síť prodloužena s odvedením na ČOV.

Dešťové  vody budou v souladu s legislativou v co největší míře  zadržovány  a vsakovány na ploše, jejich přebytek bude odváděn do stávající dešťové kanalizace se zaústěním do Lázeňského potoka. V části, kde dosud dešťová kanalizace není, bude doplněna, zčásti rekonstruována.

D.2.3. Zásobování elektrickou energií

Přenosové soustavy a výrobny

Katastrálním územím obce procházející venkovní vedení  ZVN 400 kV č. 434 Čebín – Slavětice a dvojité venkovní vedení VVN 110 kV Oslavany – Slavětice bude respektováno.

Pro záměr nového vedení  ZVN 400 kV je v souběhu se stávajícím vedením vymezen koridor pro zdvojení vedení.

Distribuční soustavy a zdroje

Řešené katastrální území  bude i ve výhledu zásobováno z vedení VN 22 kV. Předpokládaný potřebný příkon pro plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze stávající distribuční soustavy po případném posílení stávajících distribučních TS a podle požadavků na zajištění příkonu pro navrhovanou výstavbu.

# Rozvodná síť NN

Rozšiřování do nově navrhovaných lokalit výstavby bude navázáním na stávající stav, případně provedením samostatných kabelových vývodů z jednotlivých trafostanic – podle požadovaných příkonů a rozsahu vlastní výstavby.

Bude respektováno podzemní a nadzemní vedení NN. V rámci ploch veřejných prostranství a ploch dopravní infrastruktury realizovat pro zastavitelné plochy a plochy přestaveb kabelové rozvody NN v návaznosti na stávající stav, případně provedením samostatných kabelových vývodů z jednotlivých trafostanic – podle požadovaných příkonů a rozsahu vlastní výstavby.

# Veřejné osvětlení v nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný stav.

# Veřejné osvětlení

V nových lokalitách výstavby bude provedeno jeho rozšíření navázáním na současný stav.

D.2.4. Zásobování plynem

Obec je plynofikována v celém rozsahu zástavby, bude respektováno stávající plynárenské zařízení. Veškeré požadavky na dodávku potřebného množství zemního plynu vyplývající z návrhu ÚP budou zajištěny prostřednictvím stávající distribuční sítě navázáním na stávající soustavu a jejím rozšířením pro plochy bydlení Z1.1. – Z1.7, Z2.1, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z2.6 a občanského vybavení Z5, Z5.1.  Ostatní odběry ve stávající zástavbě budou připojeny na stávající řady (individuálním přípojkami).

D.2.5. Zásobování teplem

Navrhovaná zástavba bude zásobena z individuelních zdrojů.

Je vymezena veřejně prospěšná stavba TET01 horkovod z elektrárny Dukovany.

D.2.6.  Telekomunikační a spojová zařízení

Nové plochy ani zařízení nejsou navrhovány.

# Dálkové kabely

# Katastrem obce procházející dálkový kabel a zemní optický kabel budou respektovány.

Radiolokační zařízení

Celé k.ú. se nachází v zájmovém území Ministerstva obrany, v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, které bude respektováno.

Koridory RR směrů

Do zájmového území zasahují zájmová území Ministerstva obrany – koridory RR směrů – zájmová území pro nadzemní stavby, která je nutno respektovat:

D.2.7. Odpadové hospodářství – komunální a tříděný odpad

Rodinné domy a soukromé podnikatelské subjekty budou mít nádoby na odpad na svém pozemku. Odstraňování komunálních a stavebních odpadů z obce bude nadále zajištěno odvozem. Bude prováděno třídění odpadu  Velkoobjemové kontejnery na neskladný odpad budou odváženy. Nebezpečný odpad bude ukládán do specielních kontrejnerů a odvážen.

Situování samostatného sběrového dvora se vzhledem k velikosti obce nenavrhuje.

E.   KONCEPCE UPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ,

ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

E.1. Koncepce uspořádání krajiny

Zájmové území budou i nadále tvořit plochy z větší části plochy lesní a zemědělské - orné půdy a v malé části plochy sadů a trvalé travní porosty. Jedná se o funkční plochy, které pokud to není navrženo v územním plánu, nelze zastavět.

Z hlediska ochrany krajinného rázu budou respektovány tyto zásady:

Bude respektován krajinný ráz území a v částech tvořících obraz obce (lesy a břehové porosty vodních toků, louky v údolích toků), včetně zapojení zastavěných území do krajiny (obnova stromořadí podél silnic a polních cest). Případné zásahy do území (komunikace, nadzemní inženýrské sítě, vodohospodářské úpravy) musí být citlivě situovány a začleněny do krajiny.

Koncepce uspořádání krajiny se zásadně nemění. Budou doplněny skladebné části ÚSES lokální úrovně a krajinná zeleň.

E.2. Vymezení a stanovení podmínek pro změnu ve využití ploch

Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití v krajině:

- plochy vodní a vodohospodářské

- plochy zemědělské

- plochy lesní

- plochy přírodní – biocentra, biokoridory

- plochy smíšené nezastavitelného území – krajinná zeleň

Podmínky realizace jiného způsobu využití ploch mohou být upřesněny na základě Komplexních pozemkových úprav.

### E.3. Územní systém ekologické stability

Jsou vymezeny  skladebné prvky ÚSES – biocentra, biokoridory a interakční prvky.

Budou respektovány skladebné části ÚSES převzaté z územního plánu obce  - nadregionální biokoridor K140MH a do něho vložené regionální biocentrum RBC 228 Templštejn.

Na řešeném území bylo vymezeno celkem 8 lokálních (místních) biocenter a 9 lokálních (místních) biokoridorů. Tři biocentra jsou vložená do nadregionálního biokoridoru.

### E.4. Prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

Prostupnost krajiny je řešena prostřednictvím účelových komunikací, cyklistických stezek a cest pro pěší. Vytváření nových, územním plánem přímo nenavrhovaných účelových komunikací je v nezastavěném území přípustné, pokud nedojde k negativnímu ovlivnění hlavního způsobu využití dotčené plochy s rozdílným způsobem využití nebo ovlivnění zájmu ochrany přírody a krajiny.

Plochy vodní a vodohospodářské

Stávající vodní toky  a nádrže jsou návrhem respektovány, z hlediska platné legislativy je kolem nich vymezeno ochranné pásmo pro údržbu.

Odtokové poměry, protierozní opatření

Odtokové poměry  nebudou návrhem ovlivněny. Zemědělské plochy nejsou erozně výrazně ohroženy, stávající osevní postup bude zachován.

Ochrana před povodněmi.

Stávající vyhlášené záplavové území Jihlavy s  aktivní zónou  je respektováno,  návrhové plochy nezasahují do  tohoto území.

Plochy pro dobývání nerostů

Územní plán nenavrhuje plochy pro dobývání nerostů.

F.   	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ZPŮSOBU VYUŽITÍ A PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ

F.1. Plochy s rozdílným způsobem využití

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku celé řešené území. Na plochách s rozdílným způsobem využití je sledováno:

-  typ plochy, specifikovaný kódem, v grafické části barvou a kódem

- rozlišení ploch stabilizovaných a ploch změn

- podmínky pro využití ploch

Na řešeném území jsou rozlišovány plochy:

-  urbanizované území - zastavěné a zastavitelné (zastavěné území a plochy změn)

-  neurbanizované území - nezastavěné a nezastavitelné

Plochy zastavěné a zastavitelné tvoří:

a) plochy obytné - venkovské  Bv

b) plochy občanského vybavení O

c) plochy občanského vybavení - sport Os

d) plochy veřejných prostranství Pv

e) plochy rekreace - R

f) plochy výroby a skladování  - drobná a řemeslná výroba Vd

g) plochy výroby a skladování - zemědělská výroba Vz

h) plochy systému zeleně -

plochy zeleně veřejné Zv

plochy zeleně ochranné, izolační Zo

ch) plochy pro dopravní infrastrukturu  D

i)  plochy pro technickou infrastrukturu T

j) plochy vodní a vodohospodářské W

Plochy nezastavěné a nezastavitelné tvoří:

a) ostatní plochy mimo současně zastavěné a zastavitelné území

b) vodní plochy a toky

c) plochy ZPF a PUPFL

Podmínky pro využití ploch stanovují:

- podmínky prostorového uspořádání území, kterými se stanoví základní prostorové 	     charakteristiky jednotlivých částí území

- limity funkčního využití území, kterými se stanoví stručný popis a výčet činností

pro jednotlivé zóny:

- hlavní využití - převažující účel využití plochy

- přípustná	- funkce, pro kterou je území zóny určeno

- podmíněně přípustná - funkce, které nenarušují základní funkci území zóny

- nepřípustná	- funkce v území, které vedou k narušení základní funkce území

Organizace území Jamolice ve vztahu k prostorovému uspořádání odpovídá funkčnímu vymezení území obsaženému ve výkresu č.I.2 Hlavní výkres.

F.2.  Podmínky pro využití ploch

# URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

a) Plochy bydlení

Plochy obytné –  venkovské Bv

# - plochy bydlení se stávající zástavbou - stabilizované

Z - zastavitelné plochy mimo zastavěné území - proluky:

- Z1.1, Z1.2, Z1.3,  Z1.5- ve východní části obce podél silnice

- Z1.6				- v západní části obce podél silnice

- Z1.7 				- v západní části obce podél místní komunikace

- Z2.1 - dostavba podél jižní strany místní komunikace na jihozápadní okraji obce

- Z2.3 – výstavba na jihozápadním okraji na severní straně prodloužené místní komunikace.

- Z2.4, Z2.5 výstavba ulice rodinných domů v západní části, východně plochy pro sport

- Z2.6 výstavba v západní části v návaznosti na stávající zástavbu

Podmínky pro využití plochy

# Hlavní využití: Trvalé i dočasné bydlení venkovského charakteru se zázemím užitkových zahrad a hospodářských traktů pro samozásobitelské hospodářství.

# Přípustné využití: Úměrná zemědělská a řemeslná výroba bez negativních vlivů na životní prostředí. Občanské vybavení pro obsluhu území, drobné provozovny služeb a řemesel.

# Místní a účelové komunikace a související technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné využití: Plochy Z1.1 – Z1.6 budou využity za předpokladu, že v navazujícím řízení bude pro tyto plochy provedeno hlukové vyhodnocení, které prokáže, že jsou splněny požadavky vyplývající z platných právních předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví.

Plochy Z1.3, Z1.4, Z1.5, nebudou na silnici II/152 napojovány přímo, budou obslouženy ze stávajících místních nebo účelových komunikací.

# Nepřípustné využití:  Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu, zemědělskou velkovýrobu, skladování a velkoobchod, stavby náročné na dopravní obsluhu. Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech.

Podmínky prostorového uspořádání

- respektovat tradiční charakter zástavby, hmotovou strukturu

- max. výška dvě nadzemní podlaží a zastřešení nebo přízemní a obytné podkroví, koeficient zastavěné plochy max. 40%

-    nové stavby a nástavby, přístavby, přestavby a stavební úpravy stávajících staveb

nesplňující tyto regulativy nejsou doporučeny.

Další podmínky pro všechny plochy bydlení:

- zajistit parkování a odstavování vozidel v rámci plochy bydlení; parkování bude navrhováno pro automobilizaci 1:2,5.

.b) Plochy občanského vybavení – O

Rozvojové monofunkční území zahrnující plochy stávající a navrhované občanské vybavenosti, jednoznačně vymezené prostory v zástavbě  a plochy pro novou občanskou vybavenost v obci.

Podmínky pro využití plochy

Hlavní využití: Občanská vybavenost, stavby pro služby, obchod a veřejné stravování, ubytování a sport, stavby pro školství a kulturu, stavby pro zdravotnictví a sociální péči, stavby církevní.

Přípustné  využití:  Stavby pro individuální bydlení. Chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti veřejného zdraví na úseku hluku.

Na ploše přestavby P3 jsou přípustné plochy pro parkování na stupeň automobilizace 1:2,5 a  chodník pro pěší

Podmíněně přípustně využití: není stanoveno

# Nepřípustné druhy funkčního využití území: Provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, bezpečnost apod.), stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou výrobu.

Podmínky prostorového uspořádání

- max.výška dvě nadzemní podlaží

c) Plochy občanského vybavení -  sport – Os

Rozvojové polyfunkční plochy pro sport a trávení volného času.

Podmínky pro využití plochy

Hlavní využití: Plochy sportovních hřišť a jiné plochy vhodné pro sport a trávení volného času.

# Přípustné  využití: Občanská vybavenost, stavby pro služby, stravování, ubytování, které souvisí s hlavní funkcí.

Podmíněně přípustně využití: není stanoveno

Nepřípustné využití: Obytná zástavba, průmyslová výroba, živočišná výroba, řemeslná výroba.

Podmínky prostorového uspořádání

Objekty doprovodných služeb pro sportovní zařízení – max.2 nadzemní podlaží, tvar střechy bez omezení

Další podmínky pro všechny plochy rekreace a sportu:

-   zajistit parkování a odstavování vozidel v rámci i mimo plochy rekreace a sportu; parkování bude navrhováno pro automobilizaci 1:2,5

d) Plochy veřejných prostranství - Pv

Polyfunkční plochy veřejných prostranství:

- stávající plochy veřejných prostranství - náves v centru obce, uliční prostory

-     stávající veřejná prostranství s veřejnou zelení

Z18 - navržená plocha pro umístění místní komunikace pro dopravní obsluhu ploch

Podmínky pro využití plochy

# Hlavní využití: Veřejné prostranství

# Přípustné využití: sadovnické úpravy, stavby pro sport a volnočasové aktivity, kryté přístřešky pro cyklisty, malé vodní prvky, altány, technická infrastruktura sloužící k obsluze území

- úpravy místních komunikací do funkční skupiny C a nebo D 1,  s cílem zajistit průjezdnost pro záchranné sbory

- parkovací plochy

- chodníky

- zastávkové pruhy, čekárny pro cestující a nástupiště

- vjezdy na pozemky, k objektům bydlení a občanské vybavenosti

- cyklotrasy

# Nepřípustné využití: ostatní stavby

# - objekty navržené a dostavba objektů stávajících v rozhledových polích křižovatek silnic s místními komunikacemi

e) Plochy rekreace - R

Zóna rekreačních chatových lokalit – (plochy R). Plochy pro pobytovou rekreaci:

Hlavní využití: Plochy rekreace – chatové lokality

Přípustné využití:  Stavby a plochy pro pobytovou rekreaci

# Nepřípustné je:  Veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména provozy ohrožující životní prostředí a obtěžující okolí (hluk, prach, znečištění, bezpečnost apod.), stavby pro výrobu a skladování, stavby pro zemědělskou výrobu.

# V platnosti zůstávají stanovené ochranné podmínky včetně vyhlášené trvalé stavební uzávěry pro výstavbu objektů individuální a hromadné rekreace – týká se pouze části katastru obce Jamolice, která se nachází na území přírodního parku.

f) Plochy výroby a skladování - drobná a řemeslná výroba - Vd

Plochy drobné výroby a služeb situované v obytné zóně.

# Stabilizovaná drobná výroba je v dokumentaci ponechána.

Pro drobné podnikání a sklady budou využívány stodoly situované po obvodu ploch pro bydlení.

Podmínky pro využití plochy

Hlavní využití: Plochy výroby a skladování – drobná a řemeslná výroba.

Přípustné využití: V případě umístění výrobních aktivit nesmí ochranné pásmo zasahovat obytnou zástavbu.

Bydlení nebo bydlení se smíšenou funkcí (služby, řemeslná výroba, zemědělská malovýroba) v obytné zóně, zemědělská malovýroba situovaná mimo obytnou zónu.

Přípustné jsou účelové komunikace, min. dopravní koridor 4 m a chodníky pro pěší

Nepřípustné využití: pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity stanovené v souvisejících právních předpisech.

Podmínky prostorového uspořádání

- maximální výška staveb 10 m

Další podmínky pro plochy výroby:

-   zajistit parkování a odstavování vozidel v rámci plochy výroby a podnikání; parkování bude navrhováno pro automobilizaci 1: 2,5

g) Plochy výroby a skladování - zemědělská výroba - Vz

Rozvojové monofunkční plochy zemědělské výroby a skladování zemědělských produktů, soustředěné do stávajícího zemědělského areálu, zůstanou na původních plochách.

Podmínky pro využití plochy

Hlavní využití: Plochy a stavby výroby a skladování – zemědělská výroba.

Přípustné  využití:  Drobná průmyslová výroba a řemeslná výroba.

Nepřípustné využití:  Obytná zástavba, občanská vybavenost.

Další podmínky pro plochy výroby:

-   zajistit parkování a odstavování vozidel v rámci plochy výroby a podnikání; parkování bude navrhováno pro automobilizaci 1: 2,5

h) plochy zeleně

V zastavěném území obce do těchto ploch patří:

- plochy zahrad u rodinných domů, na kterých je možno připustit stavby garáží a doprovodných staveb bydlení a drobné hospodářské činnosti (jedná se o překryvnou funkci s funkcí obyt. území)

- plochy  vyhrazené zeleně v areálech občanského vybavení (jsou součástí jejich plochy)

- plochy veřejné zeleně.

Zv – plochy zeleně veřejné - (vymezené odstínem zelené barvy na hlavním výkresu územního plánu). Stabilizované polyfunkční území uvnitř obce.

Plocha Z3.1 – navržená plocha zeleně veřejné ve východní části jižně silnice již byla realizována a je vypuštěna z návrhu

Podmínky pro využití plochy

Hlavní využití: Veřejná zeleň

Připustné  využití: Veřejné prostory, zařízení, která svým charakterem odpovídají způsobu využití ploch zeleně:

- drobná veřejně přístupná sportoviště

- odpočinkové plochy a dětská veřejná hřiště

- místní komunikace, účelové komunikace, pěší a cyklistické komunikace

Nepřípustné využití:  výstavba objektů na těchto plochách

Zo – plochy zeleně ochranné, izolační

Plochy izolační zeleně po obvodu ploch výroby a skladování.

NEURBANIZOVANÉ ÚZEMÍ

Plochy zeleně v krajině

jsou plochy pokryté vegetačním krytem sloužící pro zachování a reprodukci přírodních a krajinných hodnot a pro vytváření náhrady za ztracené původní přírodní prostředí.

Funkční typy:

NL – plochy lesní

jsou lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů. Jejich využití je možné pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb.

Nk – plochy přírodní – krajinná zeleň

Funkční regulace ploch krajinné zeleně:

# Hlavní využití: Krajinná zeleň

Přípustné jsou:

- cyklistické a pěší stezky – jako doprovod biokoridorů navazujících na krajinnou zeleň

- jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství. Z těchto staveb jsou vyloučeny ty, které mohou sloužit individuální rekreaci

Nepřípustné je:

- zastavení a zmenšování ploch krajinné zeleně, pokud není navrženo tímto územním plánem

Plochy zemědělské

Funkční typy:

Nt	- louky, pastviny- trvalé travní porosty mají funkci jak produkční, tak protierozní ochrany.

No	- orná půda

Nz        - sady, zahrady

Nd	- drobná parcelace

Funkční regulace ploch zemědělských:

Hlavní využití: Zemědělské plochy.

Přípustné jsou:

- změny kultur, pokud nedojde ke změně krajinného rázu (dle zák. č. 114/1992 Sb.)

- jednotlivé účelové stavby a zařízení sloužící zemědělské rostlinné výrobě, z nichž vyloučeny jsou ty, které mohou sloužit individuální rekreaci (např. zahrádkářské chaty a domky)

- u ploch zahrad a sadů Nz je přípustné oplocení a drobné stavby pro zahrádkářskou činnost

- účelové komunikace v plochách zemědělsky obhospodařovaných určených k jejich obsluze, jako přístupové na pozemky lesa, k vedení cyklotras a turistických  tras

- stromořadí podél účelových komunikací

Nepřípustné je:

- zastavování a zmenšování těchto ploch, pokud není navrženo tímto územním plánem

- rušení nebo zmenšování stávajících ploch trvalých travních porostů – zejména kolem vodních toků a v místech erozního ohrožení.

Plochy vodní a vodohospodářské - W

Hlavní využití:  Vodní toky a plochy, stavby a zařízení na nich

Přípustné jsou:

- pozemky koryt vodních toků a vodních ploch

- stavby, zařízení a opatření sloužící k obsluze vodních toků a ploch, vodohospodářské stavby, protipovodňové stavby a opatření

- stavby a zařízení související s křížením dopravní a technické infrastruktury

-    stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury

-    břehová zeleň

Nepřípustné využití:

-    stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci

-    stavby občanského vybavení

-    autoopravny, autoservisy a čerpací stanice pohonných hmot

-    stavby pro výrobu a skladování

-    zemědělské stavby

-    veřejná prostranství

Před dotčením vodních toků je nutné projednání s určenými správci těchto vodních toků.

Dopravní infrastruktura – D

Plochy pro dopravu jsou řešeny ve výkresech č. I.2 - Hlavní výkres, II.1.  Koordinační výkres, II.2. Koordinační výkres – výřez  a v kapitole č. 4.2. textové části územního plánu.

Plochy pro dopravu jsou přehledně graficky vyznačeny ve výše uvedených výkresech.

Funkční plocha doprava – monofunkční plochy pozemních komunikací, ploch pro parkování a odstavování motorových vozidel, ploch dopravních zařízení, manipulační plochy dopravy.

Hlavní využití:  Dopravní infrastruktura.

Plochy dopravy

Přípustné:

- úpravy silnic mimo zastavěné a zastavitelné území obce do kategorie S 7,5/80 (silnice II/152) a do kategorie S 6,5/60  (silnice III/15250)

- vyznačení a vedení cyklotras a turistických značek na účelových komunikacích v krajině

- výsadba alejí podél účelových komunikací

Nepřípustné jsou:

- objekty v ochranném pásmu silnice mimo zastavěné a zastavitelné území obce

- objekty navržené a dostavba objektů stávajících v rozhledových polích křižovatek silnic

Plochy dopravní infrastruktury – hromadná doprava

Přípustné je:

- v ploše Z 11 je to odstavná plocha pro čekající autobus, veřejná zeleň, chodníky pro pěší, nástupiště, objekt čekárny pro cestující nebo sociální zařízení pro řidiče autobusu

Nepřípustné je:

- parkování v ploše točky

Plochy dopravní infrastruktury . doprava v klidu, parkování

Přípustné je:

- v ploše Z 12  parkování u sportovního areálu - veřejná zeleň, chodníky pro pěší

- ve stávající ploše parkování u restaurace "Karlova pivnice" je přípustná veřejná zeleň, vjezdy do objektů a na pozemky, chodníky pro pěší

Technická infrastruktura a likvidace odpadů - T

Plošné nároky na umístění nových staveb technické infrastruktury jsou znázorněny ve výkrese č. I.3.   Hlavní výkres - technické vybavení a popsány v kapitole č. 4.3. textové části územního plánu.

Plochy pro sítě technické infrastruktury jsou přehledně graficky vyznačeny ve výše uvedených výkresech.

Hlavní využití:  Technická infrastruktura.

Přípustné je:

umístění zařízení sloužící obsluze a provozu těchto zařízení.

Nepřípustné je:

umístění jiných funkcí.

Časový horizont

V územním plánu se rozdělují plochy z hlediska časového horizontu:

STAV (STABILIZOVANÉ)	plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších plánovaných změn (prvky shodné se současným stavem)

Plochy změn	plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami v návrhovém období

G.	VYMEZENÍ PLOCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB,

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE PRÁVA

K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

(na výkrese č.I.4 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

G.1. Veřejně prospěšné stavby

TET01 – (JE Dukovany - ) hranice kraje – Brno, horkovod z elektrárny Dukovany

TEE28 – (Slavětice - ) hranice kraje – Veverské Knínice, zdvojení vedení 400 kV

VD – dopravní infrastruktura

- místní komunikace

-	VD2 - Z 4  -  plocha  pro místní komunikaci

-	VD2 - Z 10 -  plocha pro místní komunikaci  , s návazností  účelové komunikace a  propojující zastavěné území se sportovním areálem;

- VD2 - Z15   -  plocha  pro místní komunikaci ;

-  VD2 - Z16   - plocha pro místní komunikaci .;

-  VD2 - Z18   - plocha pro místní komunikaci;

- plochy dopravní infrastruktury – hromadná doprava

-  VD4 -Z 11 - plocha pro autobusovou točku vč. účelové komunikace s možností odstavení autobusu

- plochy dopravní infrastruktury – doprava v klidu,parkování

-  VD3 - Z 12 -  plocha parkoviště sportovního areálu pro automobilizaci 1 : 2,5

-

Vyvlastnění úpravy silnic bude ve prospěch Jihomoravského kraje, ostatních veřejně prospěšných staveb bude ve prospěch obce.

G.2. Veřejně prospěšná opatření

Veřejně prospěšná opatření nejsou v ÚP navrženy.

G.3. Asanace

Asanace nejsou v ÚP navrženy.

- VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB (VPS) A  VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ (VPO) A PLOCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Nejsou v ÚP vymezeny.

I. 	ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

Návrh změny č.  2 ÚP Jamolice byl zpracován podle zákona č.183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zon), v souladu s §13 a přílohou č.7–

Obsah změny územního plánu dle vyhlášky č.500/2006 Sb.

Součástí změny jsou 3 výkresy dle následující specifikace:

1-1	Výkres základního členění							1 : 5000

1-2	Hlavní výkres									1 : 5000

1-4	Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací			1:  5000

J. 	DALŠÍ POŽADAVKY

J.1. Plochy a koridory územních rezerv

Jsou navrženy územní rezervy – koridor pro přeložku silnice II/152 v šířce 120 m, koridor pro záměr zdvojení vedení VVN 400kV v souběhu se stávající linkou (Slavětice) – hranice kraje - Sokolnice

J.2. Plochy a koridory prověřované územní studií

Plochy a koridory prověřované územní studií nejsou navrženy.

J.3. Plochy a koridory,pro které bude zpracován regulační plán

V ÚP nejsou vymezeny plochy a koridory, pro které bude zpracován regulační plán.

J.4. Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Pořadí změn v území není stanoveno.

J. 5. Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Kompenzační opatření nejsou stanovena.